建设项目环境影响报告表

# （报批本）

项目名称：晋中市粮食储备库有限公司

粮食产后服务中心（烘干塔）建设项目

建设单位： 晋中市粮食储备库有限公司

编制日期：2018年9月

# 晋中市粮食储备库有限公司粮食产后服务中心（烘干塔）建设项目

# 环境影响报告表技术审查意见修改说明

| 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- |
| 补充企业背景介绍，依据备案文件和企业现状，补充介绍现有工程环评手续办理情况，明确本次环评内容是仅涉及玉米烘干还是包括粮食收储内容，对应 完善相应评价内容。 | 补充了企业背景介绍，依据备案文件和企业现状，补充介绍了现有工程环评手续办理情况，明确了本次环评内容是仅涉及玉米烘干还是包括粮食收 储内容，对应完善了相应评价内容（P1）。 |
| 调整完善项目建设内容组成表，列清粮库的全部建设内容，并注明本次新增的设施。规范厂区平面布置，标明主要 环保设施的位置。 | 调整完善了项目建设内容组成表，列清了粮库的全部建设内容，并注明了本次新增的设施（P5-P6）。规范了厂区平面布置，标明了主要环保设施的位置（见附图）。 |
| 调查燃气热风炉天然气的来源和成分，补充烘干热负荷计算，核实热风炉天然气消耗量、烟气量，以及热风炉烟气中各气态污染物产生量，给出计算过程。核实气态污染物的排放浓度和排放 量。 | 调查了燃气热风炉天然气的来源和成分，补充了烘干热负荷计算，核实了热风炉天然气消耗量、烟气量，以及热风炉烟气中各气态污染物产生量，给出了计算过程。核实了态污染物的排放浓度和排放量（P28-P29）。 |
| 细化项目其他粉尘排放源的防治措施，补充项目有组织、无组织大气污染 源清单，分析厂界达标情况。 | 细化了项目其他粉尘排放源的防治措施，补充了 项目有组织、无组织大气污染源清单，分析了厂界达标情况（P26-P30）。 |
| 5、细化完善环境保护目标图、表。核实评价标准。规范总平面布置图，标出主要环保设施的位置。规范评价结论。完善污染物排放清单表和环评审批基础信息表。细化“三线一单”符合性分析。 | 细化完善了环境保护目标图、表（P16）。核实了评价标准（P17-P19）。规范了总平面布置图，标出了主要环保设施的位置（见附图）。规范了评价结论（P40-P41）。完善了污染物排放清单表（P37）和环评审批基础信息表（见附表）。细化 了“三线一单”符合性分析（P2-P3）。 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

### 建设项目基本情况

| 项目名称 | 晋中市粮食储备库有限公司粮食产后服务中心（烘干塔）建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 晋中市粮食储备库有限公司 |
| 法人代表 | 王喜明 | 联系人 | 王喜明 |
| 通讯地址 | 晋中市榆次区张庆乡南谷村 |
| 联系电话 | 13643549899 | 传真 | --- | 邮政编码 | 030600 |
| 建设地点 | 晋中市榆次区张庆乡南谷村 |
| 立项审批部门 | 晋中市发展和改革委员会 | 批准文号 | 2018-41 |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 | 行业类别 及代码 | A0513 农产品初加工服务 |
| 占地面积 （平方米） | 1725 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 515.7 | 其中：环保投资 （万元） | 25.9 | 环保投资占总投资比例 | 5.02% |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 | 2019年4月 |
| 工程内容及规模 项目背景及由来 晋中市粮食储备库有限公司位于榆次区张庆乡南谷村，坐落于榆次西郊，距省会太原仅20分钟车程，距武宿机场和太旧高速公路都只有10公里，108国道穿区而过，同蒲、石太、太焦三条铁路交汇于此，交通十分便捷。我公司现库存各类粮食8.15万吨。2017年度收购粮食2.1万吨，调入粮食0.25万吨，销售粮食3.1万吨，销售收入5762万元，利润3万元。丰富的粮食资源，优良的仓储设施，先进的管理制度，为项目的建设提供了有力的支撑。根据国家粮食物流发展规划和省粮食物流发展规划，晋中市粮食库作为晋中市粮食物流建设的项目单位，对原有库房进行了扩建，项目名称为晋中市粮食储备库粮库二、三期扩建工程。2009年7月1日山西省环境保护厅以晋环函【2009】4号文对该项目予以批复。本次仅对玉米烘干内容进行评价，不包括粮食收储内容。 新收粮食如果未进行干燥处理直接入库，容易霉烂变质，粮食品质下降，给农户造成不必要的经济损失，榆次区周边农户的大部分粮食堆放在露天里，无法将其晒干。为此，晋中市粮食储备库有限公司决定新建粮食产后服务中心（烘干塔）建设项目，彻底解决榆次周边的粮食烘干问题，解决粮食种植户的后顾之忧。通过该项目建设可培育壮大榆次周边的粮食主导产业，使其增强辐射带动能力，增加农民收入，提高农村经济效益。对当地经济发展具有十分重要的现实意义和深远的影响。 基于上述背景提出粮食产后服务中心（烘干塔）建设项目的建设。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应该进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，本项目属于“N轻工中粮食及饲料加工，年加工25万吨及以上和有发酵工艺的编制报告书，其他类编制报告表”，确定本项目评价级别为环境影响报告表，办理环评审批。晋中市粮食储备库有限公司于2018年8月委托我公司正式承担此项工程环境影响评价工作（委托书见附件）。接受委托后，评价单位立即组织项目参评人员对项目厂址进行现场踏勘，详细了解了工程建设内容和生产工艺，收集了当地区域自然环境和社会环境资料，编制完成了《晋中市粮食储备库有限公司粮食产后服务中心（烘干塔）建设项目环境影响报告表》（送审本），2018年9月11日山西德新天环保科技有限公司主持召开了《晋中市粮食储备库有限公司粮食产后服务中心（烘干塔）建设项目环境影响报告表》专家技术审查会，根据会议形成的技术审查意见，环评项目组进行了认真补充修改，完成了《晋中市粮食储备库有限公司粮食产后服务中心（烘干塔）建设项目环境影响报告表》（报批本），提交建设单位报请晋中市环境保护局榆次区分局审批。 目前项目处于前期准备阶段，尚未开工建设。 二、分析判定相关情况 1、产业政策 根据《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正本），本项目不属于限制类及淘汰类，为鼓励类中农林业第63条：粮油干燥节能设备、农户绿色储粮生物技术、驱鼠技术、农户新型储粮仓（彩钢板组合仓、钢骨架矩形仓、钢网式干燥仓、热浸镀锌钢板仓等）推广应用，不违背国家产业政策。 2. “三线一单”符合性分析 根据环境保护部文《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150 号），三线一清单中的三线是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”，一清单，就是规划环境准入负面清单。 （1）生态保护红线相符性分析 晋中市粮食储备库有限公司建设项目位于晋中市榆次区张庆乡南谷村，项目用地不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，符合晋中市榆次区总体规划、土地利用规划及功能要求，晋中市环境保护局榆次区分局已编制，但尚未发布，经比对，本项目建设不违背生态保护红线的相关要求。 （2）环境质量底线相符性分析 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求； 根据《晋中市人民政府办公厅关于印发晋中市水污染防治2018年行动计划的通知》（市政办发【2018】51号），本项目地表水流域属于潇河段，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周围环境影响较小。 （3）资源利用上线 项目资源消耗相对较小，不属于高能耗项目，项目资源消耗相对区域资源消耗来说较低，项目建设不违背资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明。 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 3、规划符合性分析 山西转型综合改革示范区由太原都市区内的太原高新技术产业开发区、太原经济技术开发区、太原武宿综合保税区、晋中经济技术开发区等4个国家级开发区，太原工业园区、山西榆次工业园区、山西科技创新城等3个省级开发区以及山西大学城产业园区，共8个产学研园区整合而成，并向南、向北建立扩展区，总规划面积约 600平方公里。 山西转型综合改革示范区晋中总规划面积约 223.8 平方公里，位于山西省晋中市最具活力的黄金发展地带，分为以下四个园区： 大学城产业园区：位于太原市和晋中市榆次区的交界处，面积27.6平方公里。园 区发挥10所高等院校在人才培养、科技研发、产业转化、服务社会等方面的优势，加快“大学城”向“科技城”的转化，建立企业与各高校及国家、省级研究机构的有效合作机制，推进科技成果转化，实现产学研用联动融合，构建科技支撑体系，打造新兴产业发展策源地，为全省转型创新发展提供强有力的人才和智力支撑。 汇通产业园区：位于汇通路以西、108国道两侧，面积49.2 平方公里。重点布局医药食品、装备制造、节能环保、电子信息、农副产品加工、冶金制品、新材料等工业主导产业和现代物流产业。 潇河产业园区（晋中）：位于晋中市主城区南部的潇河两岸，规划面积 138.2 平方公里，是示范区建设的主战场，是以先进装备制造、新能源、新材料、现代物流等产业为主的产业新区。 新能源汽车园区：位于晋中市主城区东北部，园区规划面积 8.8 平方公里。园区 以生产新能源乘用车为核心，以中型重卡车为基础，以特种车、专用车为补充，集聚零部件产业群，建设中部地区新能源汽车和零部件的重要生产基地。 本项目位于晋中市榆次区张庆乡南谷村，不在规划区范围内。山西转型综合改革示范区布局图见附图一。 三、项目基本情况 1、项目名称、建设单位、建设性质 项目名称：晋中市粮食储备库有限公司粮食产后服务中心（烘干塔）建设项目 建设单位：晋中市粮食储备库有限公司 建设性质：新建 2. 项目建设地点及周围环境 本项目选址位于晋中市榆次区张庆乡南谷村，利用现有项目空地进行建设加工，地理坐标为东经：112.679300°，北纬：37.656459°，占地面积1725m 2。项目生产车间东侧紧邻粮食储存库，南侧为空地，西侧紧邻108国道，北侧为粮食储存库。距离本项目最近的居民点为南谷村，位于项目东侧约230m。 地理位置图见附图二，四邻关系图见附图三。 3. 生产规模及产品方案 项目年产干玉米粒10000吨，产品方案见表 1。 表1 本项目生产规模及产品规模 序 号 名 称 单 位 年产量 1 干玉米粒 t/a 10000 4. 建设内容 本项目利用现有项目空地进行建设加工，总建筑面积1725m2，全部进行硬化。本项目拟建烘干车间（含150t/d的玉米烘干线一条）、原料仓、干粮仓、热风室、沉降室等，配备相应生产设备，并进行相应环保设施的建设，生活用房、食堂、办公依托晋中市粮食储备库有限公司现有。主要建设内容由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成。主要建设内容见表2。 表2 工程主要建设内容 工程类别 项目名称 建设内容 备注 主体工程 烘干塔 彩钢车间，占地约445.7m2 新建 储粮仓 共21座，砖混结构，占地约66670m2 公司现有 辅助工程 办公区 依托原有办公室 利用现有 宿舍楼 依托原有宿舍 利用现有 地磅 100t，1个 利用现有 储运工程 原粮仓 锥底钢板仓，占地约150 m2,容积为300t 新建 干粮仓 锥底钢板仓，占地约150 m2,容积为300t 新建 热风室 占地约80m2 新建 沉降室 占地约10m2 新建 道路及厂区硬化 1725m2 / 公用工程 供电 依托原有供电系统 利用现有 给水 由榆次区张庆乡南谷村供给。 利用现有 供热 车间不供暖 / 环保工程 废水 无生产废水，不新增员工，无生活污水 / 脱粒、清杂 脱粒机、清杂机自带负压引风机+全封闭沉降桶，粉尘大部分收集后暂存于沉降室，只有少量粉尘在车间内无组织排放 设备置于车间内 烘干粉尘 烘干塔自带除尘网收集后其余粉尘由烘干塔两侧开口处（位于距离地面17~19m处）排放 新建 粮食输送 主要为无组织粉尘，粮食在运输过程中，上方加设搌布封闭，粮食在传送机上运输为皮带 / 清筛、落地工序 通过自带的负压风机+尘降管和软管连接，统一收集到车间沉降室 车间 热风炉燃烧天燃气产生的废气 同烘干热气一起由烘干塔两侧开口处（位于距离地面17~19m处）排放 新建 生活垃圾 不产生生活垃圾 该项目不新增员工 固废 主要为粮杂，统一收集后由村里村民拿走分类后喂养牲畜，沉降室收集的粉尘，由环卫部门统一拉走清运，玉米芯 、玉米毛等统一收集后外售 / 噪声 基础减震，安装密封垫等 / 5. 主要运营设备 表3 主要设备一览表 序号 设备名称 规格、型号 数量 1 圆筒初清筛 TCQY 85*190 1 2 塔前斗提机 DTJ50/23 1 3 玉米烘干机 SHN-150 1 4 1#热风机 Y4-73No9D 1 5 2#热风机 Y4-73No9D2 1 6 冷风机 4-72No6C 1 7 燃气热风炉 150-160m3/h 1 8 潮粮提升机 DTJ63/28 1 9 干粮提升机 DTJ63/28 1 10 脱粒机 / 1 11 清杂机 / 1 6. 原辅材料消耗情况 表4 原辅材料消耗情况一览 序号 原料名称 规格 用量 运输方式 1 湿玉米粒 t/a 11000 车运 2 天然气 m3 109200 管道 3 电 kw 62400 / 7. 总平面布置 （1）应用工业工程的基本原理、方法，对车间进行总体规划布置。 （2）功能分区明确、系统分明、布置整齐，在经济、适用的前提下注意视觉美观。 （3）生产系统和运输系统要科学布置，物流和人流路径短捷，方便作业，尽量避免人流与物流相互交叉、往复、迂回。 本项目生产车间平面布置图详见附图. 8. 劳动定员及工作制度 晋中市榆次粮食储备库原有劳动定员约111人，本项目建设不新增人员，职工全部由公司内部调配。工作制度实行1班制，每天工作12小时，年工作65天。 9. 项目投资 项目总投资为515.7万元，资金来源为企业自筹及申请政府投资补助。 10. 主要技术经济指标表 表5 主要经济技术指标一览表 序号 指标名称 单位 指标 1 总占地 m2 1725m2 2 生产能力（干玉米粒） t/a 10000 3 劳动定员 人 依托现有，不新增 4 总投资 万元 515.7 5 年工作日 d 65 6 每天工作时数 h 12 11. 公用工程 公用工程主要包括给排水、供电、供热等，所用自来水、电、通讯等均通过城市网提供。 11.1 给排水 （1）给水 本项目水源为自来水，由榆次区张庆乡南谷村供给。 （2）用水 该项目无生产用水，不新增员工，职工全部由公司内部调配。食堂、住宿，洗浴，厕所全部依托原有项目，生活无需增加用水。 （3）废水 本项目无生活、生产废水产生。 11.2 供暖 本项目生产车间不采暖，生活办公区依托原有项目。 11.3 供电 本项目用电依托原有供电系统，可满足用电需求。 11.4 能源消耗 本项目能源消耗主要为电和天然气，设备年使用量约62400kw，热风炉年使用天然气109200m3，除此之外不使用煤等其他能源。 与本项目有关的原有污染情况及主要环问题： 本项目为新建项目，利用现有项目空地进行建设加工，厂区内无其它原有污染问题。 |

### 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1地理位置 榆次地处晋中盆地东北边缘，东与寿阳为邻，南与太谷为界，西与清徐接壤,西北与太原毗邻。地理坐标为东径112°36′～113°06′，北纬37°02′～37°53′。东西宽49.9km，南北长53.7km，国土总面积1327km2。其中平原面积322km2，丘陵539km2，城市面积170km2，建成区面积25.5km2，市区人口密度9988人/km2。 本项目位于晋中市榆次区张庆乡南谷村，地理坐标为东经：112.679300°，北纬：37.656459°，占地面积1725m 2。项目生产车间东侧紧邻粮食储存库，南侧为空地，西侧紧邻108国道，北侧为粮食储存库。厂区地理位置见附图。 2地形、地貌 榆次境内地形总体为东高西低，包括了不同的地貌单元，从东部的基岩山区向西经黄土丘陵、台塬区到洪积平原区，依据海拨从高到低分成中低土石山区、黄土丘陵沟壑区和平川区三个类型。海拨高度约为700～1300m。中低土石山区、黄土丘陵沟壑区和平川区的面积分别占全市总面积的35.1%、40.6%、24.3%。 本项目位于榆次城区。 3、水文地质 (1)地表水 榆次区境内共有大小河流十二条，即潇河、涂河、龙门河、圪塔河、牛耕河、麻麻河、涧河、黑河、白龙河、泉子河、河口河、津水河。其中潇河为过境河流，津水河一段流经榆次区境，皆属黄河水系。潇河是境内的主要河流，涂河为一级支流，其他均为季节性河流。 潇河为汾河的一大支流，发源于昔阳县沾尚乡马道岭，向西经寿阳、榆次、小店，从清徐汇入汾河，全长137km，流域面积3720km2，潇河在榆次境内长38.7km，境内汇入潇河径流面积467 km2。多年平均径流量1.77亿m3，潇河大坝实测资料为1.49亿m3。1962年曾出现最大洪峰2403 m3/s，枯水期清水流量在境内的石虎湾段仅0.1-0.3 m3/s，下游基本断流。 本项目附近地表水为潇河，位于项目南约6.01km 处。 (2)地下水 榆次区的西部平川区是晋中断陷盆地的一部分，东部为黄土丘陵和基岩山地，山区碎屑岩、碳酸盐岩广布，在构造、风化作用及地下水等诸因素作用下，岩石产生裂隙和岩溶，为地下水的储存创造了条件。山区基岩风化的碎屑物质被流水搬运到盆地中堆积起来，形成了晚新生界巨厚的松散堆积物。这些堆积物孔隙发育，相互贯通，补给条件好，蕴藏了丰富的孔隙水。 根据含水层介质的岩性特征和地下水的贮存条件，境内地下水划分为碎屑岩夹碳酸盐岩裂隙岩溶水、碎屑岩裂隙水和松散岩类孔隙水等三大类。以基岩裂隙水为主，山前洪积层潜水次之，其余还有少量冲沟洪积层潜水。地下水补给来源主要是大气降水。 本项目所在区域地下水属松散岩类孔隙水，含水层浅层潜水主要为新第四系，新第三系，局部为下更新统河湖相沉积物与上更新统红土，地下水主要靠大气降水补给。 （3）饮用水源地 晋中市城市集中式饮用水水源地为地下水型水源地，包括源涡水源地、西窑水源地和北山水源地。 源涡水源地位于晋中市城区东约2km处，地处潇河阶地区及漫滩区，开采第四系松散岩类孔隙水，目前共有开采井2眼，两孔间距940m，年供水量为367万m3，属于中小型水源地，地下水类型为孔隙承压水。 源涡饮用水水源地供水井一级保护区范围以10#、12#开采井为中心，以 R=200.0m 为半径的圆形区域，面积为0.126km 2 。该水源地未划分二级保护区和准保护区。 西窑水源地位于晋中市城区东约13km的西窑～东赵村一带，主要开采第四系孔隙水及三叠系裂隙水，目前共有供水井16眼，日供水量16400m3/d，其中孔隙水开采井8眼，开采深度32.6～51.44m，开采量为7100m3/d；裂隙水开采井6眼，开采深度359.01～500.07m，开采量为9300m3/d。属于中小型水源地。 西窑水源地一级保护区范围以各供水井外接多边形为边界，向外径向距离260.0m 的多边形区域，面积为 3.00km 2 。二级保护区范围大致沿潇河河谷呈不规则形分布，郭村～东赵村北～大发～西洛镇～北东村北～侯家沟～东窑村南～西窑村南～大沟村南～下戈村，由以上圈定的面积约13.5km 2 。准保护区为其上游补给区和径流区。 北山水源地位于晋中市城区西北8km处的河底、河口村一带，目前主要开采奥陶系碳酸盐岩岩溶承压水，目前共有供水井9眼，井深624.78～750.50m，年供水量399.5万m3/a（10945m3/d），属于中小型水源地，地下水类型为岩溶裂隙网络型岩溶水。 本项目不在上述水源地保护区范围内，距离上述水源地均较远。 4、气候特征 晋中市榆次地区属于北温带半干旱大陆性季风气候，四季分明。春季干燥多风， 降水少；夏季雨量集中，易降大雨、暴雨；秋季早晚凉爽，中午炎热；冬季多风少雪、气候严寒。榆次气象站位于晋中经济术开发区城东北土桥口（郊外），地理坐标北纬37°41′，东经 112°46′，站址海拔高度 831.2m。1972 年建站至今已有40多年连续观测资料。 根据山西省地面气候中心统计的晋中经济术开发区多年地面气候资料：该区年平 均气温 9.8℃，1月份最低，平均为-6.1℃，极端最低气温为-21.2℃；7 月份最高，平均为 23.5℃，极端最高气温为37℃；年平均相对湿度 56％，年平均降雨量为438.7mm，最多年份为 708.3mm（1954 年），最少年份为 230.6mm（1972 年）；年平均蒸发量为 2059.3mm，最大风速20.7 m/s，平均风速2.8m/s。多年资料显示，本区域连续3个风向角的风频和最大的是 ENE、E、ESE 三个风频之和，为41%，大于30%，因而主导风明显。 5、 生态环境 （1）土壤 项目区土壤种类主要有褐土、潮土。褐土主要分布于坡地，土层薄，土壤发育差。 潮土主要分布于河谷阶地上，潮土成土母质为河流洪积—冲积物。土体松散，质地粗 糙，通体为砂壤—砂土。土体浅灰褐棕色，松散，多为单粒碎块状结构。质地为砂壤 —砂土，保水保肥性差，养分含量较低。项目区土壤可蚀性较差，土层厚度约为 5.0～ 20.0m，表层土壤厚度约为 10～30cm。 （2）植被 项目区所在区域森林属温带半干旱针阔叶混交林带，植物种类繁多，多为残留的 天然次生林，林草覆盖率约为 30%。主要适生树种乔木有油松、山杨、白桦、椴木等， 灌木有黄刺玫、虎榛子、醋柳等，草类有无芒雀麦、披碱草和二色胡枝子等。项目区 植被覆盖率较低，残存的自然植被以灌木为主，散见于沟边地埂处。 （3）矿产资源 晋中经济术开发区境内已探明的矿产资源有煤、耐火粘土、砖瓦粘土、建筑用砂 石等 11 种。 煤分布于区境北山地区的石炭系、二迭系地层之中，埋藏深度在 45～ 150m之间，分布面积 54.3 平方千米，煤层总数8层，可采煤层为5层，可采煤层总厚度为9m。各煤层地质总储量7.17 亿吨。耐火粘土集中产于北山地区的中西部河口沟、崇窑沟、峪口沟一带，赋存于石炭系地层之中，含矿层有6层，主要可开采层有4层，分布于太原组下部，总厚度为25m左右。该粘土据工业分类，主要是软质——半软质耐火粘土。初步调查，地质储量 2950 万吨。 建筑用砂、砾石主要产地有小峪口、鸣李、东赵、郭村、南合流、北后沟 6 处， 赋存于上更新统——现代冲洪积层。分属于境内黑河、涧河、潇河、涂河水系，其中 粗、中、细、砾石均有较丰富的资源储藏。 6、地震 晋中市地处山西省地震带中段，属Ⅶ-Ⅷ烈度区，地理位置属太原盆地的北部。地震主要集中发生在昔阳、和顺一带，其他地区地震零散分布。 7、环境功能区划 （1）环境空气质量功能区划 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的环境空气质量功能区分类的规定， 该项目所在区域执行环境空气质量二级标准。 （2）声环境功能区划 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定，项目所在区域声环境执行2类标准。 （3）地表水环境功能区划 根据《晋中市人民政府办公厅关于印发晋中市水污染防治2018年行动计划的通知》（市政办发【2018】51号），本项目地表水流域属于潇河段，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 （4）地下水环境功能区划 根据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中地下水的分类要求：“地下水化学组分含量中等，主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水”，本项目所在区域执行Ⅲ类水质标准。

### 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 本次评价引用“榆次修文污水处理站环境影响报告表”中 2017年5月26日～6月1日王郝村监测点环境空气质量现状监测数据。王郝村监测点位于本项目西南约4.7km。监测及评价结果见表6，(评价标准采用《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准日均值)。各监测点各种污染物监测统计结果见下表。 表6 环境空气质量现状监测及评价结果 单位：mg/m 3 点位 项目 浓度范围 最大浓度占标率 超标率 超标倍数 王郝村 TSP 203～308 102.67 14.29 85.74 PM 10 108～161 107.33 42.86 57.14 SO2 20～25 16.67 0 100 NO2 13～21 26.25 0 100 由表6可知：王郝村TSP、PM 10 有超标现象，超标率为 14.29%、42.86%，最大浓度占标率为 102.67%、107.33%；其余各监测因子没有超标现象，全部达标。TSP、PM 10 超标主要是因为监测期评价区地面风沙起尘较为严重。 2、水环境 本次评价引用晋中市环境保护局公布2017年《晋中市9月份例行地表水监测报告》 中的潇河郝村断面监测数据来说明本区域内地地表水环境质量。本区段水环境功能为 农业用水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。监测 点：榆次潇河郝村断面。监测因子：COD、PH、氨氮、TP。监测结果见表7。 表7 地表水质量现状监测结果 监测点名称 COD（mg/L） PH NH3-N（mg/L） TP（mg/L） 郝村断面 14 7.88 0.41 0.073 地表水环境质量标准(GB3838-2002)Ⅲ类 20 6~9 1.0 0.2 由表7可知，本工程所引用郝村监测断面水质各监测因子均未超标，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体质量标准。 3、声环境： 本项目所在区域为农村、工业混杂地区，声环境质量良好。 4、生态环境 根据本项目周围的调查情况可知，本项目沿线附近以人工生态环境为主，植被以人工绿化带、农业为主，生态环境一般。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 按国家环境保护部制定的《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于环境敏 感因素的界定原则，经调查项目所在地不属特殊保护地区、生态敏感性脆弱区和特殊 地貌景观区等，且无自然景观、风景名胜、人文景观、历史遗迹等保护设施。评价区 内无重点保护生态品种及濒危生物物种。结合工程特点，确定本项目主要保护目标为 所在地村庄居民，保护要素为空气、地表水、地下水、噪声和生态环境。建设项目厂址周围敏感因素及保护目标见下表。 表8 主要环境保护目标 环境要素 保护对象 方位 距离（m） 保护级别 环境空气 南谷村 项目东 230m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 杨村 项目东南 640m 寇村 项目西北 960m 地表水 潇河 项目南 6010m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 地下水 项目所在区域 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准 噪声 南谷村 项目东 230m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类值要求进行保护

### 评价适用标准

| 环 境 质 量 标准 | 1、环境空气质量标准 根据大气环境质量现状和保护要求，确定该项目所在的区域为二类区。其中SO2、NO2、TSP、PM10执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。具体标准值见下表 表9 环境空气质量标准（GB3095-2012）ug/Nm3 序号 污染物项目 标准级别 平均时间 最高允许浓度 1 TSP 二级 年平均 200 24小时平均 300 2 二氧化硫 （SO2） 年平均 60 24小时平均 150 1小时平均 500 3 PM10 年平均 70 24小时平均 150 4 二氧化氮（NO2） 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 2、地表水环境标准 根据《晋中市人民政府办公厅关于印发晋中市水污染防治2018年行动计划的通知》（市政办发【2018】51号），本项目地表水流域属于潇河段，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 表10 地表水环境质量标准（单位：mg/L）注：pH无量纲 地表水质量标准 标准级别 污染物 pH CODcr 氨氮 TP GB3838-2002 Ⅲ类 标准值 6-9 ≤20 ≤1.0 ≤0.2 3、地下水环境标准 地下水功能为生活饮用水及工、农业用水，以人体健康基准为依据，根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水质量分类规定，则拟建厂址区域地下水质量类别为Ⅲ类。地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，标准值见下表。 表11 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) 单位：mg/L 序号 污染物 标准值 序号 污染物 标准值 1 pH 6.5～8.5 12 氟化物(mg/L) ≤1.0 2 氨氮(mg/L) ≤0.2 13 镉(mg/L) ≤0.01 3 硝酸盐(mg/L) ≤20 14 铁(mg/L) ≤0.3 4 亚硝酸盐(mg/L) ≤0.02 15 锰(mg/L) ≤0.1 5 挥发性酚类 ≤0.002 16 溶解性总固体(mg/L) ≤1000 6 氰化物(mg/L) ≤0.05 17 高锰酸盐指数(mg/L) ≤3.0 7 砷(mg/L) ≤0.05 18 硫酸盐(mg/L) ≤250 8 汞(mg/L) ≤0.001 19 氯化物(mg/L) ≤250 9 铬（六价）(mg/L) ≤0.05 20 总大肠菌群(个/L) ≤3.0 10 总硬度(mg/L) ≤450 21 细菌总数(个/mL) ≤100 11 铅(mg/L) ≤0.05 / / / 4、声环境 本项目位于农村、工业混杂地区，依据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目所在区域属2类声环境功能区。声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准，标准值见下表。 表12 声环境质量标准限值 单位：dB(A) 类 别 昼 间 夜 间 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废气 施工期产生的废气及运营期产生的无组织、有组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二中的新污染源排放二类标准，具体标准值详见下表。 表13 大气污染物综合排放标准限值（mg/m3） 污染物 颗粒物 无组织排放 监控点 周界外浓度最高点 无组织排放源上风向设参照点，下风向设监控点 1.0 15m高排气筒 最高允许排放浓度限值 120 最高允许排放速率 3.5 营运期中热风炉燃烧天然气产生的烟尘、SO2、NOX，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3的排放标准，具体标准值详见下表： 表14 锅炉大气污染物排放浓度限值 （mg/m3） 污染物项目 浓度限值 颗粒物 20 SO2 50 NOX 150 （2）噪声 建筑施工期间噪声执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011），见下表。 表15 建筑施工场界噪声排放标准 单位：dB（A） 昼 间 夜 间 70 55 运营期厂界噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，见下表。 表16 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A） 功能区类别 昼间 夜间 2类 60 50 （3）固体废物 营运期固体废物无危险废物，执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环保部公告2013年第36号修改单。 |
| 总量控制指标 | 根据晋环发【2015】25号《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》，属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，由建设单位按本办法规定向环境保护主管部门申请核定主要污染物排放总量指标。 经工程分析，本项目污染物排放情况为：粉尘：1.1t/a，烟尘：0.015t/a，SO2：0.004t/a，NOX：0.2t/a。环评建议本项目申请的污染物排放总量见下表。 表17 本项目建议申请总量情况 （t/a） 污染物 粉尘 烟尘 SO2 NOX 工程排放量 1.1 0.015 0.004 0.2 建议申请总量 1.1 0.015 0.004 0.2 本项目已得到晋中市环境保护局榆次区分局的“污染物排放总量控制指标的函” （见附件）。 |

### 建设项目工程分析

1、运营期工艺流程简述（图示）： 图3 工艺流程及产污环节示意图 热风炉工艺流程图： 生产工艺分析： 该项目是将同一批次的粮食通过水分测量仪进行水分检测，对达到安全水分的粮食，经移动初清筛后直接经提升机提升后，通过输送机输送至干粮仓储存，对达不到安全水分的粮食，经输送机送至烘干塔，烘干塔配有燃气热风炉，热风炉产生的热空气和天然气燃烧烟气一起通过两道热风机达到一定的温度后经管道送入烘干塔 ，热空气与塔内的潮粮接触，层层蒸发掉粮食内多余的水分，烘干完成后粮食通过冷风机冷却后由输送机输送至库房内，烘干机自带除尘网收集后剩余粉尘由烘干塔两侧的排气口（距离地面17~19m处）排放，玉米毛、碎玉米粒经过烘干机下侧方的排放口排出，排放口处安装有专门的收集布袋，收集后作为固体废物处理，粮食需要外运时通过输送机输送至运输车内，进行外运。 主要污染工序： 1、建设期污染影响因素分析 施工期噪声来源于施工机械、设备和车辆。施工扬尘来源于场地平整、地基处理、建筑材料的装卸、运输、堆放等施工过程。施工期污水包括车辆机械检修清洗、建筑安装等产生的施工废水以及施工人员产生的生活污水。施工期产生的固体废物主要来源于建筑垃圾、施工人员的生活垃圾和构筑物开挖产生的土石方。 2、营运期污染影响因素分析 本项目运营期主要污染工序有： （1）大气污染物 ① 粮食输送产生的粉尘；②清筛、出口处产生的粉尘； ③ 烘干机产生的粉尘； ④ 脱粒机、清杂机产生的粉尘。 ⑤ 热风炉燃烧天然气产生的废气 （2）废水： 本项目无生产废水，不新增员工，故没有生活污水产生。 （3）噪声 ① 运输车辆的交通噪声 ② 脱粒机、清杂机、 清筛机、输送机、热风炉、热风机、冷风机、烘干机等设备产生的噪声 ③ 粮食出库产生的噪声 （4）固体废物 本项目固体废物主要是粮杂、沉降室收集的粉尘、玉米芯、清杂机产生的杂质（主要为小玉米棒、玉米毛）。其中粮质（主要包括杂粮、沙土、杂石，烘干后的玉米毛、碎玉米粒，杂粮主要是未成熟玉米颗粒和瘪粮）。 项目主要污染物产生及预计排放情况 内容 类型 排放源 污染物 名称 处理前产生浓度及产生量 处理后排放浓度及排放量 大气 污染物 脱粒机 无组织粉尘 0.3kg/a 0.3kg/a 清杂机 无组织粉尘 0.1kg/a 0.1kg/a 粮食输送 无组织粉尘 0.05t/a 0.05t/a 烘干粉尘 有组织粉尘 1.1t/a 1.1t/a 清筛、落地出口处 无组织粉尘 0.2kg/a 0.2kg/a 热风炉燃烧天然气产生的废气 烟尘 10.07mg/m3 0.015t/a 10.07mg/m3 0.015t/a SO2 2.69mg/m3 0.004t/a 2.69mg/m3 0.004t/a NOX 134.4mg/m3 0.2t/a 134.4mg/m3 0.2t/a 水污 染物 生活污水 本项目无生产废水，不新增员工，故无生活污水产生。 固体废物 脱粒机 玉米芯 1200t/a 0 清杂机 小玉米芯、玉米毛 38.9t/a 0 清筛机、烘干机 粮杂 20t/a 0 沉降室 清筛、出口处粉尘 5.5kg/a 5.5kg/a 烘干塔粉尘 1.1t/a 1.1t/a 噪声 产生噪声的主要设备为脱粒机、清杂机、清筛机、输送机、热风炉、热风机、冷风机、烘干机等，声压级为70～85dB(A)。经消声、隔声、减振后，厂界噪声可降低至60dB(A)以下。 主要生态影响（不够时可附另页） 施工期：清理场地、物料运输及堆存等对生态环境都有不同程度的影响，但本项目施工期很短，这些影响是暂时的、局部的，施工期完成后可以在短时间内恢复。 运营期：本项目运输过程中产生的扬尘；脱粒机、清杂机产生的粉尘、粮食输送产生的粉尘；清筛、出口处产生的粉尘；烘干机产生的粉尘； 热风炉燃烧天然气产生的废气，都会对周围生态环境造成影响，同时生产过程中的噪声也会影响周围动物的生存环境。在采取适当的措施后，本项目投产后对周边生态环境产生的负面影响较小。

### 环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、施工期基本情况 本项目属新建工程，施工期的工程内容可分为两类，一类是土建工程，另一类是设备、电气、除尘设备等安装工程。土建工程包括烘干车间（含150t/d的玉米烘干线一条）、原料仓、干粮仓、热风室、硬化地面、道路等建筑。安装工程包括设备安装、电器电缆安装等。施工期使用的施工机械包括：推土机、挖土机、混凝土搅拌机、振捣、压路机、吊车等建筑机械以及切、磨、砂、吊、卷等安装机械。 2、施工期的主要环境问题 施工期的主要环境问题是施工中产生的废气、废水、固废和噪声对环境产生的影响，包括： （1）土建泥浆水及其它污水可能的不恰当处置，带来的环境影响问题； （2）建筑材料的运输、装卸产生的扬尘； （3）施工期间机械作业发出的无规则高强度的噪声； （4）施工现场建筑垃圾和生活垃圾对环境的影响。 3、施工期环境影响分析 1 大气环境影响分析 场地平整、土建施工、建筑材料装卸和运输、混凝土水泥砂浆的配制等施工过程会产生大量的粉尘，施工场地道路与砂石堆场遇风亦会产生扬尘。为最大程度的减轻扬尘污染，施工单位应贯彻“清洁生产”的要求，做到： 施工前在场地平整期间，应在工作区采取喷淋措施，以减少扬尘； 装运土方和散料时控制车内土方低于车厢挡板，减少途中撒落，对施工现场抛撒的砂石、水泥等物料应及时清扫，砂石堆场、施工道路应定时洒水抑尘并限制车速。施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。在同样的清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。施工车辆在进入施工场地时，需减速行驶，以减少施工场地扬尘； 3) 避免大风天气作业。应避免在大风天气下进行水泥、沙石等的装卸作业，对水泥类物资尽可能不要露天堆放，即使必须露天堆放，也要注意加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘。 4) 对整个施工场地设临时围墙或金属防护板，减少施工场地与外界的流通，减轻的施工场界外的影响。 通过上述措施，能够最大限度减少扬尘的产生，使本工程的施工扬尘对大气环境产生较小的影响。 （2）水环境影响分析 建筑施工期间的废水包括施工废水和生活污水。 施工废水主要包括冲洗施工机械、工具、地面等产生的废水，水泥砂浆、石灰浆废液。为最大程度的减轻废水污染，施工单位应做到： 施工现场因地制宜，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后排放。 冲洗设备废水集中沉淀处理，沉淀后可以用于施工场地洒水降尘。 施工场地现有旱厕，施工期间的生活污水为人员少量洗手废水，可以用于场地洒水降尘。 通过采取以上措施，使施工期产生的各种废水不外排，不会对水环境产生影响。 （3）声环境影响分析 施工期产生的环境噪声，主要噪声源为施工作业机械和施工车辆，不同施工机械噪声水平相差很大。中型载重车在加速状态下的噪声级范围分别可达82～90 dB(A)，打桩机的噪声级范围可达 95～105dB(A)。为减轻噪声污染，施工单位应做到： 1)尽量选用先进的低噪声设备，以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011)的要求。 2）加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增强机械噪声的现象发生； 3)施工方应避免高噪声设备同时使用。 4）限值高噪声作业工作时间，在午休和夜间，禁止高噪声设备作业。. 采取上述措施：施工对周围环境影响较小。 （4） 固体废物影响分析 施工期会产生建筑垃圾及生活垃圾。 本项目建筑垃圾产生量为50m3，建筑垃圾可以用于场地平整，少量多余建筑垃圾不能利用时送往政府指定的建筑垃圾填埋场。施工人员生活垃圾应收集至附近村庄统一处置，不可以随意丢弃。 通过以上分析可以看出，项目施工作业主要是场地平整及厂房建设，施工期在采取环评提出的污染防治措施后，施工期对周围环境影响较小。 营运期环境影响分析： 环境空气影响分析 （1）粮食输送产生的粉尘 粮食的运输、粮粒的运动和摩擦而产生粉尘污染，运输、传输过程均在密闭环境下进行（粮食在车辆运输过程中，上方加设了搌布封闭），此过程产生的粉尘量较小，类比同类项目，粉尘按原料的0.005‰左右计，则项目无组织粉尘排放量为0.055t/a，量很少，为无组织排放，因此对环境影响较小。 （2）脱粒机产生粉尘 玉米在运进厂区时是带芯的，故需要先经过脱粒机完成玉米粒分离工作，类比同类项目，粉尘产生量占其原料加工量的0.4%，本项目收购的带芯玉米约12300t/a，则粉尘产生量为49.2t/a，该项目配备的脱粒机自带负压引风机和全封闭沉降桶，在脱粒时设备入口处会形成负压，故脱粒时产生的粉尘、玉米毛绝大部分落入沉降桶，人工送往沉降室，只有少量无组织粉尘产生，约0.3kg/a，粉尘最终沉降于车间内，对周围环境污染较小。 （3）清杂机产生的粉尘 脱粒后的玉米混有小玉米棒、玉米毛等，需要经过清杂机处理，类比同类项目，粉尘产生量占其原料加工量的0.1%，根据企业提供的数据，本项目脱粒后的玉米约11050t/a，则粉尘产生量为11.05t/a，该项目配备的清杂机自带负压引风机和全封闭沉降桶，在清杂时设备入口处会形成负压，工作时产生的粉尘、玉米毛绝大部分落入沉降桶，人工送往沉降室，只有少量无组织粉尘产生，约0.1kg/a，粉尘最终沉降于车间内，对周围环境污染较小。 （4）清筛、出口落地工序产生的粉尘 本项目清筛机自带负压风机和尘降管，尘降管再与软管连接直达全封闭沉降室，在清筛时设备入口处会形成负压，粉尘经引风机后通过尘降管落入车间内专门配置的沉降室，出口落地处的粉尘经负压引风机、项目专门配备的软管，直接落往沉降室。根据企业提供的资料可知，原料玉米为湿玉米粒，本项目年需烘干的原粮量约为11000t/a，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中谷物贮仓逸散尘排放因子，项目粉尘的产生量约为5.5kg/a，该粉尘通过尘降管统一收集到沉降室。该工序不可避免的会有少量无组织粉尘产生，约0.2kg/a，为了防止粉尘外泄，减少粉尘的外逸和累积，采取以下环境保护措施： 在正压的风管、管件连接处安装密封垫等； 选用密闭性良好的设备； 在厂界周围设置围墙及绿化带，加强道路两侧绿化带的管理； 应加强管理，减少非封闭环节造成的原料损失和粉尘的产生。 在采取以上措施后，粉尘排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB1629-1996）表二中的新污染源排放二类标准无组织排放浓度限值要求（颗粒物≤1.0mg/m3）。 （5）烘干机产生的粉尘 本项目在粮食初清过程中已将绝大部分杂质、粉尘清除干净，烘干过程中粉尘产生量按原料的0.02%计算，项目年烘干粮食为11000t/a，烘干塔粉尘产生量为2.2t/a。设备自带处理效率为50%的防尘网，粉尘经处理后排放量为1.1t/a，工作时间为每天12小时，年工作时间为65天，则粉尘排放速率为1.41kg/h。防尘网处理后的粉尘经烘干塔两侧的排气口（距离地面17~19m处）排放，防尘网收集的粉尘通过项目专门配备的软管统一收集到沉降室，排放速率满足厂界《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准的要求（≤3.5kg/h）。 热风炉燃烧天然气产生废气 本项目热风炉燃烧源为天然气，炉内燃烧产生的废气中含有烟尘、SO2及NOx等。 天然气年使用量：根据企业提供的数据，本项目所用天然气未太原煤气化晋中燃气分公司供给，本项目热风炉耗气量140m3/h，年工作天数为65天，每天工作12小时，天然气年消耗量为10.92万Nm3。 本项目热风炉可供热负荷=109200*35.53=3879876MJ 类比同类项目，烘干1吨湿玉米需要1~1.2m3的天然气，本次取1.1m3，则本项目烘干11000吨湿玉米所需要的热量为： 11000*1.1*35.53=429913MJ<3879876MJ 通过以上计算可知，所设热风炉能够满足本项目所需热负荷需求。 天然气是轻烃气体燃料，是清洁低污染能源。主要成份是甲烷(CH4)和乙烷(C2H6)，约占90%以上，其它则是不同比例的丁烷～十六烷，还含有微量的H2S、含N气体、H2O等其它成分，天然气成分分析详见表18。 表18 天然气组份表 成分 低位发热值 CH4 N2 H2S CO2 H2O C2~C5 指标 35.53MJ/m3 96.23% 0.969 % 0.002% 00³ 0.47% 0.004% 2.234% 根据《工业源产排污系数手册(2010修订)》中的排污系数核算本工程燃气锅炉废气中烟尘和氮氧化物污染物产生情况，烟气量按照13.6Nm³/m³，氮氧化物按照18.71kg/万m³，烟尘按照1.4kg/万m³。详见表19。 天然气中H2S浓度为：0.002%*10.92万Nm3/10.92万Nm3=20mg/m³ 则H2S中S含量为：20*10.92*104/109=0.002t/a SO2排放量按照天然气H2S含量进行折算，根据以下公式得出本项目SO2中S含量为0.004t/a. 2H2S+3O2→2SO2+2H2O 68 128 表19 热风炉废气污染物排放一览表 成分 废气量 SO2 烟尘 氮氧化物 排放浓度 2.69mg/m³ mg/m³ 10.07mg/m³ 134.4mg/m³ 年排放量 148.85万Nm³/a 0.004t/a 0.015t/a 0.20t/a 根据计算，项目热风炉SO2排放浓度为2.69mg/m³，排放量为0.004t/a，烟尘排放浓度为10.07mg/m³，排放量为0.015t/a，氮氧化物排放浓度为134.4mg/m³，排放量为0.20t/a，排放浓度可以满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表3的浓度限值要求，污染物排放总量较小。 表20 大气污染物排放一览表 2、水环境影响分析 本项目无生产废水产生。人员利用现有项目，不新增，因此无生活污水产生。 现有项目生活废水经污水管网，排入晋中市第二污水处理厂。 3、噪声影响分析 （1）主要声源 项目运营过程中主要的声源有脱粒机、清杂机、清筛机、输送机、热风炉、热风机、冷风机、烘干机，源强为70～85dB（A），具体统计结果见下表。 表21 主要设备声压级 序号 主要噪声源 单台源强 dB（A） 工作性质 降噪措施 治理后强度dB（A） 1 脱粒机 85 间歇 消声器、基础减震、进口软管连接 60 2 清杂机 70 间歇 消声器、基础减震、进口软管连接 60 3 清筛机 80 间歇 选用低噪声设备 60 4 输送机 80 连续 消声器、基础减震、进口软管连接 60 5 热风炉 75 连续 消声器、基础减震、出口软管连接 60 6 热风机 70 连续 消声器、基础减震、出口软管连接 60 7 冷风机 70 连续 消声器、基础减震、出口软管连接 60 8 烘干机 85 间接 消声器、基础减震、出口软管连接 60 （2）治理措施烘干机 ①在设备选型上，优先选择低噪声设备，降低噪声源的声压级。 ②总体设计上布局合理，在总平面布置设计时，将主要的高噪声设备集中以便控制。 ③在产噪设备安装连接时，采用合理的连接方式。 ④对电机功率大的机械采用减震垫。 ⑤将高噪声设备安装在室内，并设置减震基础。 （3）预测方法与模式 ①噪声衰减模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的推荐的公式： 对单个点声源的几何衰减用以下公式计算： 式中： r--预测点到声源的距离； LA(r)--距声源r处的A声级； LAref(r0)--参考位置（r0）处的A声级； Lr--声源衰减至r处的声压级； L(0)--声源在参考距离r0处的声压级； Adir--声波几何发散引起的A声级衰减量， 计算公式为 ； Aatm--空气吸收引起的A声级衰减量，即为每100m空气的吸声系数； Abar--遮挡物引起的A声级衰减量； Aexc--附加A声级衰减量； r0--预测参考距离，m。 空气吸收引起的A声级衰减量计算式为： 地面效应引起的附加衰减量计算式为： ②噪声的叠加模式为： 式中： L总--几个声压级相加后的总声压级，dB； Li--某一个声压级，dB。 利用预测模式计算出各设备影响噪声级，根据各级能量合成法则计算出设备噪声对场界各预测点声环境造成的贡献值。经计算，该项目运营期间，场界噪声贡献值详见下表。 表22 厂界噪声衰减值预测表 单位：dB(A) 场界外1m处 位置 昼间 夜间 贡献值 标准值 超标情况 贡献值 标准值 超标情况 场界东 35.8 60 未超标 35.8 50 未超标 场界南 29.3 未超标 29.3 未超标 场界西 43.6 未超标 43.6 未超标 场界北 37.6 未超标 37.6 未超标 由表22可知， 采用上述防治措施后，项目厂界噪声排放能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值的要求。 4、固体废物影响分析 本项目的固体废物主要为粮杂、沉降室收集的粉尘、玉米芯、清杂机产生的杂质。 粮杂（主要包括清筛机产生的杂粮、沙土、杂石，烘干后的玉米毛、碎玉米粒，杂粮主要是未成熟玉米颗粒和瘪粮），根据企业提供的数据，年产量约20t/a，统一收集后由村里村民拿走分类后喂养牲畜。 沉降室收集的粉尘包括脱粒机、清杂机的粉尘；清筛、出口处的粉尘和烘干塔内防尘网收集的粉尘。 根据以上大气污染物计算可知，脱粒机处收集的粉尘约49.2t/a，清杂机处收集的粉尘约11.05t/a，清筛、出口处收集的粉尘约5.5kg/a，烘干塔内防尘网收集的粉尘约1.1t/a，收集后由环卫部门统一拉走清运，不外排。 玉米芯：主要为脱粒工序产生，产生量约为1200t/a，以袋装形式统一收集后外售。 清杂机产生的杂质：该工序产生的杂质主要为小玉米芯、玉米毛等，产生量约为38.9t/a，以袋装形式统一收集后和玉米芯一起外售。 本项目无危险废物产生。均为一般固废。 环境风险分析 风险识别 据查阅有关资料，粮食储存有可能发生爆炸和火灾的潜在危险。 爆炸主要发生在储粮区，在粮食储存的过程中，粮食颗粒碰撞发生破碎产生粉尘，粉尘浓度满足爆炸极限（20g/m3~60g/m3）的情况下；加之储存区厂房相对封闭；遇热源、火源等；将可能发生爆炸。 本项目储存的粮食为干粮，其含水率基本较低，比较干燥，而粮食自身含有大量的糖类、脂肪、纤维素，极易燃烧，又由于粮食及微生物不断进行的呼吸作用导致热量积聚、粮食自身温度升高，可能发生自燃。 经查阅，粮食及其粉尘不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中规定的爆炸性及易燃物质，该公司为避免可能发生的爆炸和火宅，对公众和环境造成不良影响和危害，采取了以下措施和预案。 风险防范措施 储粮采用清理筛清理粉尘；清理后的粮食在输送设备，均采用低速运行，降低粮 食破损率；粮食倒仓后做好储粮仓的粉尘清理工作。 为严防储存区粮食自然，随时监测储粮厂的温度、湿度。当温度满足20℃时，进 行机械通风降温；冬季温度满足25℃时，可采取地笼送风、侧墙轴流风机通风的对流方式进行通风降温；保证厂房低于20℃的安全温度。 按照国家有关电气安全规程等规定，应当正确地选择、安装、使用和维护电气设 备及线路，并按规定正确采用各种保护措施，并定期检查，及时发生隐患。 厂区主次干道及辅助车道形成环状，道路畅通，利于消防车辆的通行，各建筑物 之间均设有通道 ，其间距满足防火间距的要求。 应急预案 应急计划保护区：厂区、周围居民等。 应急组织机构设置及任务 针对本项目事故应急预案的要求，本项目设应急指挥领导小组和义务消防队，每 个班组均设有安全员，发生事故后迅速有效控制和处理事故，尽力减轻事故对人员和财产的影响，同时减轻对周边环境的影响。 发生火灾时，要做到及时报警，迅速切断电源，避免更大的危险性发生。 当发生的事故，可能对厂区内、外人群安全构成威胁时，必须在公司应急指挥领 导小组的指挥下，紧急疏散与事故应急救援无关的人员及估算邻近居民。应在厂最高建筑物上设立“风向标”，制定具体的疏散方向，疏散于安全区，做好受伤人员的救助工作。 6、环保设施投资估算 本项目总投资515.7万元，其中环保投资25.9万元，占总投资的5.02%。 项目环保工程投资情况一览表见下表。 表23 环保工程及投资一览表 类别 污染源 污染物 环保措施 投资（万元） 废气 干粮仓、原粮仓、烘干塔、脱粒机、清杂机 粉尘 地面硬化，车间封闭（三面设围挡） 3 清筛、出口 粉尘 输尘软管 0.5 运输 粉尘 厂区道路硬化，全封闭箱式运输 20 固废 清筛、烘干机 粮杂 5个收集箱，当地农民定期拉走 0.8 脱粒机、清杂机 玉米芯 袋装后外售 0.1 噪声 烘干机、清筛机等 设备基础减震、隔声、消音、软管连接 1.5 合 计 25.9 7、环境管理与监测计划 环境管理与环保治理措施一样重要，是保证建设项目排污达到相应标准、控制建设地周围区域环境质量不下降的一个重要技术手段。 项目建成后，项目应设立环境管理组织，负责整个厂区的环保工作，配置管理人员1人，负责对项目废气、噪声和固体废物处理处置情况进行监督管理，对外的环保协调工作，履行环境管理和环境监控职责，现分述如下： （1）环境管理职责 ①贯彻执行环境保护法规和标准； ②建立各种环境管理制度，并经常检查监督； ③编制项目环境保护规划并组织实施； ④领导并组织实施项目的环境监测工作，建立监控挡案； ⑤抓好环境教育和技术培训工作，提高员工素质； ⑥建立项目有关污染物排放和环保设施运转的规章制度； ⑦负责日常环境管理工作，并配合环保管理部门做好与其它社会各界有关环保问题的协调工作； ⑧制定突发性事故的应急处理方案并参与突发性事故的应急处理工作； ⑨定期检查监督环保法规执行情况，及时和有关部门联系落实各方面的环保措施，使之正常运行。 （2）环境监控职责 ①制定环境监测年度计划和实施方案，并建立环保规章制度加以落实； ②按时完成项目的环境监控计划规定的各项监控任务，并按有关规定编制报告表，负责做好呈报工作； ③在项目出现突发性污染事故时，积极参与事故的调查和处理工作； ④组织并监督环境监测计划的实施； ⑤在环境监测基础上，建立项目的污染源档案，了解项目污染物排放量、排放源强、排放规律及相关的污染治理、综合利用情况。 （3）环境监测计划 环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，项目业主应委托有资质的监测单位进行监测，建议每年一次。环保人员应在有关部门和单位进行专业培训。 开展环境监测的目的在于： ①检查、跟踪项目投产后运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； ②了解项目环境设施的运行状况，确保设施的正常运行； ③了解项目有关的环境质量监控实施情况。 （4）监测内容 本项目环境监测内容详见下表。 表24 环境监测项目与监测频率 类别 监测点位 监测项目 监测频率 污染源监测 废气 厂界 TSP 每年1次，每天4次 排气筒出口 粉尘 每年1次，每天3次 烘干塔排气口 烟尘、SO2、NOX 每季1次，每天3次 噪声 厂界四周 Leq（A） 每年1次，每天1次 （5）管理监测信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，主要公开内容如下： 1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3）防治污染设施的建设和运行情况； 4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5）其他应当公开的环境信息。如竣工环境保护验收备案、自行监测工作开展情况及监测结果。 8. 污染物排放清单及管理要求 污染物排放清单及管理要求一览表见下表。

### 表25        污染物排放清单及管理要求一览表

| 内容 类型 | 污染源 | 污染物名称 | 排放浓度、排放量 | 环保措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 脱粒机 | 无组织粉尘 | / | 0.3kg/a | 脱粒机、清杂机均自带负压引风机+全封闭沉降桶，粉尘大部分收集后暂存于沉降室，只有少量粉尘在车间内无组织排放 | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二中的新污染源排放二类标准 |
|  | 清杂机 | 无组织粉尘 | / | 0.1kg/a |  |  |
|  | 烘干塔 | 有组织粉尘 | / | 1.1t/a | 烘干机自带除尘网收集后经烘干塔两侧的排气口（距离地面17~19m处）排放 |  |
|  | 粮食输送 | 无组织粉尘 | / | 0.05t/a | 运输车上方加设搌布，在传送带上运输为皮带 |  |
|  | 清筛机、出口处 | 无组织粉尘 | / | 0.2kg/a | 自带负压风机和尘降管，尘降管再与软管连接直达全封闭沉降室，其余少量粉尘以无组织形式排放到车间内 |  |
|  | 热风炉燃烧产生的废气 | 烟尘 | 10.07mg/m3 | 0.015t/a | 经烘干塔两侧的排气口（距离地面17~19m处）和烘干热气一起排放 | 执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表3的浓度限值要求 |
|  |  | SO2 | 2.69mg/m3 | 0.004t/a |  |  |
|  |  | NOX | 134.4mg/m3 | 0.2t/a |  |  |
| 废水 | 工作人员 | 本项目无生产废水，不新增人员，故无生活污水产生 | 达标排放 |
| 固体 废物 | 清筛机、烘干机 | 粮杂 | 20t/a | 集中收集后由村民拉走分类后喂养牲畜 | 执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环保部公告2013年第36号修改单。 |
|  | 脱粒机 | 玉米芯 | 1200t/a | 袋装统一收集后外售 |  |
|  | 清杂机 | 小玉米芯、玉米毛 | 38.9t/a | 袋装统一收集后外售 |  |
|  | 沉降室 | 清筛、出口处粉尘 | 5.5kg/a | 集中收集后送交环卫部门处置 |  |
|  |  | 烘干塔粉尘 | 1.1t/a |  |  |
|  |  | 脱粒机 | 49.2t/a |  |  |
|  |  | 清杂机 | 11.05t/a |  |  |
| 噪声 | 脱粒机、清杂机、清筛机、输送机、热风炉、热风机、冷风机、烘干机 | 噪声 | / | 安置在车间内，选用低噪设备，安装减震垫，采用消声、隔声措施、软管连接 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
|  | 运输车辆 |  |  | 加强车辆管理，限速限鸣 |  |

### 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源（编号） | 污染物 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 烘干塔 | 有组织粉尘 | 烘干机自带除尘网收集后经烘干塔两侧的排气口（距离地面17~19m处）排放 | 达标 排放 |
|  | 脱粒机 | 无组织粉尘 | 脱粒机、清杂机均自带负压引风机+全封闭沉降桶，粉尘大部分收集后暂存于沉降室，只有少量粉尘在车间内无组织排放 |  |
|  | 清杂机 | 无组织粉尘 |  |  |
|  | 粮食输送 | 无组织粉尘 | 运输车上方加设搌布，在传送带上运输为皮带 |  |
|  | 清筛机、出口处 | 无组织粉尘 | 自带负压风机和尘降管，尘降管再与软管连接直达全封闭沉降室，其余少量粉尘以无组织形式排放到车间内 |  |
|  | 热风炉燃烧产生的废气 | 烟尘、SO2、NOX | 经烘干塔两侧的排气口（距离地面17~19m处）和烘干热气一起排放 |  |
| 水污 染物 | 工作人员 | 生活污水 | 本项目无生产废水产生，不新增人员，故无生活污水产生 | 不外排 |
| 固体 废物 | 清筛机、烘干机 | 粮杂 | 集中收集后由村民拉走分类后喂养牲畜 | 合理 处置 |
|  | 脱粒机 | 玉米芯 | 袋装，统一收集后外售 |  |
|  | 清杂机 | 小玉米芯、玉米毛 |  |  |
|  | 沉降室 | 清筛、出口处粉尘 | 集中收集后送交环卫部门处置 |  |
|  |  | 烘干塔粉尘 |  |  |
|  |  | 脱粒机粉尘 |  |  |
|  |  | 清杂机粉尘 |  |  |
| 噪声 | 脱粒机、清杂机、清筛机、输送机、热风炉、热风机、冷风机、烘干机 | 噪声 | 安置在车间内，选用低噪设备，安装减震垫，采用消声、隔声措施、软管连接 | 厂界 达标 |
|  | 运输车辆 |  | 加强车辆管理，限速限鸣 |  |
| 其它 | / |
| 生态保护措施及预期效果 1、加强建设项目自身的污染治理，采用先进、高效的防治措施减少全厂的三废排放对当地生态环境的影响。本项目工程投产运行后各项污染源做到了达标排放，但仍然会对当地环境造成一定的影响，因此，应从全厂范围内进行严格管理，使全厂的污染物排放总量进一步削减，减轻对区域环境的污染。 2、为进一步改善区域内生态环境，建设单位在加强厂内三废治理的同时，还应加强厂内绿地建设，利用植物作为治理工业污染的一种经济长效手段，发挥它们在吸收有害气体、净化空气、降低噪声、改善环境，保持生态平衡方面的作用。重点在办公区和道路两侧，种植树木花草等。 |

### 结论与建议

结论： 1、项目建设概况 晋中市粮食储备库有限公司粮食产后服务中心（烘干塔）建设项目位于山西省晋中市榆次区张庆乡南谷村（晋中市粮食储备库有限公司院内），占地面积1725m2，全部进行硬化，厂区大门北侧为现有办公生活区、项目车间东侧由北向南布置为干粮仓、烘干塔、塔前提升机、冷风机、热风机，车间西侧由南向北为燃气热风炉、筛前提升机、原粮仓。设计年产干粮10000吨。项目主要建设内容为烘干车间（含150t/d的玉米烘干线一条）（445.7m2）、原料仓（150m2）、干粮仓（150m2）、热风室（80m2）、沉降室（10m2）办公生活区及其它辅助的建设（依托现有）。本项目目前处于前期准备阶段，未开工建设。 2、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 本次评价引用“榆次修文污水处理站环境影响报告表”中2017年5月26日～6月1日王郝村监测点环境空气质量现状监测数据。 评价区：王郝村TSP、PM 10 有超标现象，超标率为 14.29%、42.86%，最大浓度占标率为 102.67%、107.33%；其余各监测因子没有超标现象，全部达标。TSP、PM 10 超标主要是因为监测期评价区地面风沙起尘较为严重。 （2）水环境质量现状 本次评价晋中市环境保护局公布2017年《晋中市9月份例行地表水监测报告》 中的潇河郝村断面监测数据来说明本区域内地地表水环境质量。本区段水环境功能为农业用水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。监测点：榆次潇河郝村断面。监测因子：COD、PH、氨氮、TP。 本工程所引用郝村监测断面水质各监测因子均未超标，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体质量标准。 （3）声环境质量现状 据现场调查，本项目所在地为农村、工业混合地区，周围厂矿企业较少，声环境质量良好，能够达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准的要求。 （4）生态环境现状 评价区根据本项目周围的调查情况可知，本项目沿线附近以人工生态环境为主，植被以人工绿化带、农业为主，生态环境一般。 3、污染物排放及环保措施 项目运营期大气污染源主要有：脱粒机和清杂机产生的粉尘，粮食输送产生的粉尘；清筛、出口落地工序产生的粉尘；烘干机产生的粉尘；热风炉天然气燃烧产生的废气，无废水产生；固废主要为粮杂、沉降室收集的粉尘、玉米芯、清杂机产生的杂质。噪声主要有运输车辆的交通噪声、脱粒机、清杂机、清筛机、输送机、热风炉、热风机、冷风机、烘干机等设备产生的噪声。 环评对粮食输送产生的粉尘提出：粮食在车辆运输过程中，上方加设了搌布封闭，粮食在传送机上运输为封闭传输；脱粒机、清杂机、清筛、出口落地工序产生的粉尘大部分粉尘通过自带的负压风机收集，后经尘降管或者沉降桶落往沉降室，其余一小部分粉尘应采取以下环境保护措施：① 在正压的风管、管件连接处安装密封垫等；②选用密闭性良好的设备；③在厂界周围设置围墙及绿化带，加强道路两侧绿化带的管理；烘干机自带除尘网收集后的粉尘经烘干塔两侧的排气口（距离地面17~19m处）排放，热风炉燃烧天然气产生的废气经烘干塔两侧的排气口（距离地面17~19m处）和烘干热气一起排放。粮杂统一收集后由村里村民拿走分类后喂养牲畜。沉降室收集的粉尘收集后由环卫部门统一拉走清运，不外排，玉米芯和清杂机产生的杂质统一收集后外售。噪声治理措施为：设备应安置在车间内，选用低噪设备，安装减震垫，采用消声、隔声措施、软管连接等。 在采取相应的措施后，运营期产生的废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表二中的新污染源无组织排放二类标准，天然气燃烧废气达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表3的浓度限值要求；厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；固废能够得到合理处置。 4、 主要环境影响 本项目对各个排污环节均配备了严格的防治措施，减少“三废”的排放，在一定程 度上减少了本项目对环境质量的影响，本项目运营期对周围区域环境影响较小。 5. 达标排放 本项目对产生的废水、废气、噪声和固体废弃物拟采取的污染治理措施经济技术可行，废水、废气和噪声均能达标排放，固体废弃物也得到了合理的处置。环评要求建设单位严格按照本报告提出的措施实施，以使各项污染物达标排放。 6. 环境管理计划 本项目环境管理计划要从全厂总管理，实施“一人主管、分工负责；职能科室，各有专责；落实基层，监督考核”制度，落实到企业的每个职工。建立项目环境管理方案和环境管理工作计划，应包括运行过程中各个环节管理工作计划。 综上所述，晋中市粮食储备库有限公司粮食产后服务中心（烘干塔）建设项目，符合国家和地方的相关产业政策，选址可行。在切实落实本报告表中提出的各项管理措施和环保措施的前提条件下，污染物能够做到达标排放，且对区域环境影响较小，环境保护措施切实可行。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。 建议： 1、加强生产管理，保证环保设施正常运行，杜绝污染事故发生。 2、 加强员工环境教育，增强环境意识，设定专门的环保人员，落实厂内环保工作，及时与环保部门进行联系和沟通。

预审意见: 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境牲，应选取下列1-2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

输送

烘干机烘干

干粮仓

湿玉米粒

脱粒机、清杂机

噪声

外售

水分检测

提升机

干粮仓

储存

达安全水分

不达安全水分

提升机

输送

噪声、粉尘

初清筛

噪声、粉尘、固废

燃烧烟气、热风

热风炉

输送

噪声、粉尘

粮食出库

噪声、粉尘

噪声

带芯玉米

噪声、粉尘、固废

噪声

噪声、粉尘

噪声、粉尘、固废

除渣门

玉米毛等

天然气

热风炉燃烧器

除尘网

粉尘

高净化后的热空气和烟气

烘干塔

烘干塔两侧排气口排放热气

图4  燃气热风炉工作原理

粮食储备库

北

粮食储备库

108国道

原粮仓

筛前提升机

初清筛

烘干塔

塔前提升机

冷风机

2#热风机

1#热风机

燃气热风炉

热风室

干粮仓提升机

干粮仓

本项目厂区平面图

脱粒机

清杂机

输送皮带

项目地理位置图

本项目厂址

本项目厂址

寇村

南谷村

杨村

晋中市粮食储备库村

本项目

108国道

项目四邻关系图

本项目

比例尺：1：14294

本项目