榆环函[2018]268号

晋中市环境保护局榆次区分局

关于山西嘉鼎洗煤有限公司新建120万t/a洗煤厂项目环境影响报告表的批复

山西嘉鼎洗煤有限公司：

你公司报送的《关于﹤山西嘉鼎洗煤有限公司新建120万t/a洗煤厂项目环境影响报告表﹥报请审批申请》、《山西嘉鼎洗煤有限公司新建120万t/a洗煤厂项目环境影响报告表（报批本）》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、你公司新建洗煤厂项目位于榆次区乌金山镇西庄村西。项目建设内容为综合办公楼、生产车间、原煤库、产品库及配套的生产设施等。项目建设规模为年洗选煤120万吨。项目总投资2100万，环保投资217万。根据《报告表》所附专家技术审查意见以及《报告表》总结论，本项目在严格落实《报告表》提出的各项环保对策措施和本批复要求的前提下，仅从环境保护角度分析，该《报告表》所提出的污染防治措施可行。

二、在本项目设计和建设中，要重点做好以下工作：

1、本项目建设单位要严格按照环评要求，做好项目建设期及设备安装期的建筑扬尘、施工废水、施工噪声、施工固废等各项污染防治措施；重点加强重污染天气预警时期的施工期（包括运营期）的扬尘污染防治措施以及厂区的绿化生态保护措施。

2、本项目食堂废水隔油处理后与其他生活污水经地埋式一体化污水处理设施进行处理，处理满足相应标准后与洗车平台的车辆清洗废水、雨水收集池收集的雨水、锅炉净排水等厂区绿化或洒水降尘等综合利用；主洗车间、原煤库、产品库、各类副产品库等合理配置排水渠、淋控水收集池对产生的渗滤液、淋控水等进行收集并优化利用，其淋控水收集池、雨水收集池要保证有效容积，防止淋控水收集池和初期雨水收集时限内出现溢流现象；洗煤生产工艺配套相应处理能力的浓缩、压滤设备以及事故状态下满足最大废水收集容积的事故水池，确保洗煤废水循环利用不外排;按环评要求对各类涉水池体、主洗车间、储煤库等做好分区防渗防漏措施，防止对地下水环境造成影响或破坏;不得利用渗坑、废井或设置废水排放口向周边环境随意外排各类废水。

3、本项目办公采暖及洗浴热水采用电锅炉；原煤破碎、筛分、洗煤工段设于封闭车间内，其破碎、筛分工艺配套集气罩+布袋除尘设施，确保含尘废气经处理后高空达标排放；原煤、精煤、中煤、煤泥、矸石等按环评要求设置地面硬化防渗的全封闭式储存库，并配套落实洒水降尘措施，同时原煤储存库要加强机械排风和瓦斯监控措施；煤炭的装卸及转运点等应加强喷淋洒水作业，生产输送采用密闭式输煤廊道；厂区、运煤道路硬化并加强洒水作业，选用符合国家现行机动车尾气排放标准的运输车辆且运输采用封闭或苫盖的运输方式，应合理调整运煤路线避免穿越村庄，防止对运输沿线及周边的环境敏感保护目标造成扬尘污染。

4、本项目主要噪声源包括各类洗煤生产设备等，产噪设备全部置于封闭车间并采取隔声、基础减振措施，同时加强厂区装卸、运输机械及生产设施的日常环境管理和合理调整生产运行时段，确保满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB3096-2008）中2类标准。

5、本项目生活垃圾等收集后清运至政府指定地点处置，煤泥、中煤、煤矸石等副产品外售综合利用，煤矸石不能完全利用时采用其他密闭库房暂存后依托合法矸石场进行处置，不得违反国家规定随意排放、倾倒和处置各类固体废物。

6、根据总量核定文件，本项目在采取相应的环保措施后其主要污染物排放总量控制指标为：粉尘1.69吨∕年。

三、山西嘉鼎洗煤有限公司作为本项目责任主体，必须按照环评要求严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工使用的环境保护“三同时”制度,并按照信息公开要求及时向社会公开本项目的建设内容及环保措施等。在项目建成投产前，且落实环境影响专题报告有关要求、煤泥水事故风险防范和有效的原煤防自燃措施后，及时按有关环境保护管理政策申领排污许可证和履行竣工环境保护设施自主验收规定。

四、相关监察中队要按照工作职责负责对该项目“三同时”执行情况进行现场监督检查，同时加强本项目事中事后环境保护监督管理工作。

晋中市保护局榆次区分局

2018年9月30日