榆环函[2018]239号

晋中市环境保护局榆次区分局

关于晋中市创新工贸有限公司新建家具生产线项目环境影响报告表的批复

晋中市创新工贸有限公司 ：

你公司报送的《关于﹤晋中市创新工贸有限公司家具生产项目环境影响报告表﹥报请审批申请》、《晋中市创新工贸有限公司家具生产项目环境影响报告表（报批本）》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、你公司拟利用榆次区张庆乡张庆村现有厂房建设家具生产项目。依据环评报告对项目基本情况的介绍，该项目建设内容为利用办公区、生产车间及安装相关生产设备等。建设规模为年产套装门2300套、定制家具500件。项目总投资55万元，环保投资22.5万元。根据该建设项目《环境影响报告表》所附专家技术审查意见及总结论，本项目在严格落实环评规定的各项污染防治措施和本批复要求的前提下，从环境保护角度分析，该《报告表》所提出的污染防治措施可行。

二、在本项目设计和建设中，要重点做好以下工作：

1、本项目要按照环评要求严格落实设备安装期各项污染防治措施，重点加强设备安装期施工噪声、固废的污染防治，防止对周边环境造成影响。

2、本项目少量生活污水经防渗漏沉淀池预沉淀处理后用于厂区绿化或泼洒降尘，办公采暖采用电清洁能源设施，不得利用渗坑或设置废水排放口向外环境随意外排废水及擅自安装燃煤设施。

3、本项目油漆、稀释剂、胶等各类原料规范储存；各生产工段设于封闭车间内，木工下料等产尘环节按环评要求配套中央脉冲布袋除尘设施，确保含尘废气达标排放，同时应加强车间通风；喷烤漆设置密闭间，漆面打磨配套脉冲袋式除尘设施，烤漆热源采用电清洁能源，喷烤漆间有机废气按照《山西省重点行业挥发性有机污染物2017年专项治理方案的通知》中的有关要求及环评要求配套可行的有机废气处理设施，确保有机废气经治理后高空达标排放。

4、本项目生产加工设备等产噪设施合理布局，并采取相应的封闭、隔声及基础减振等降噪措施，同时合理调配生产运行时段和加强厂区日常的环境管理，确保厂界噪声达标排放。

5、本项目产生的废边角料等符合综合利用条件的一般固废外售综合利用；有机废气治理产生的废活性炭、漆渣、废漆桶、稀释剂桶、胶桶等属于《国家危险废物名录》中的危险废物，要按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定设置规范的防渗漏危废暂存间安全暂存，并定期移送具有危废经营处置资质的单位回收处置，危险废物的移送要按《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定执行，严禁随意排放、倾倒和处置或委托无危废处置资质的单位及个人非法处置有毒物质。

6、根据总量核定文件，本项目主要大气污染物总量控制指标为：粉尘1.76吨/年。

三、晋中市创新工贸有限公司作为本项目责任主体，必须按照环评要求严格落实建设期和运营期各项污染防治措施，确保环境保护“三同时”制度落实到位，并按照信息公开要求及时向社会公开本项目的工程内容及环保措施等。项目建成且落实各项污染防治措施后及时按有关环境保护管理政策履行排污许可证申领及竣工环境保护设施自主验收等相关手续。

四、相关监察中队要按照工作职责负责对该项目“三同时”执行情况进行现场监督检查，同时加强本项目事中事后环境保护监督管理工作。

晋中市环境保护局榆次区分局

2018年9月13日