建设项目环境影响报告表

# （报批本）

项 目 名 称：苏家庄门站工程项目

建设单位:晋中市中心城区洁源天然气有限公司

编制日期： 2018年9月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

# 8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 场地现状

《晋中市中心城区洁源天然气有限公司苏家庄门站工程项目环境影响报告表》技术审查意见

修  改  说  明

根据本项目技术审查专家意见，我公司在落实有关问题的基础上，对《晋中市中心城区洁源天然气有限公司苏家庄门站工程项目环境影响报告表》进行了整体修改，具体修改内容见下表：

| 技术审查意见 | 修改说明 | 修改位置 |
| --- | --- | --- |
| 1、细化工程主要建设内容。细化介绍接入管线、输出管线的建设情况。细化工艺流程及排污环节分析。说明加臭环节添加物类型、添加量。清管过程固废的类别，落实处置去向。 | 1、细化了工程主要建设内容。细化介绍了接入管线、输出管线的建设情况。细化了工艺流程及排污环节分析。说明了加臭环节添加物类型、添加量。清管过程固废的类别，落实了处置去向。 | P4-6 P29 P41 |
| 2、按照晋中市大气污染防治2018年行动计划等有关规定，细化施工期污染物防治措施。 | 2、按照晋中市大气污染防治2018年行动计划等有关规定，细化了施工期污染物防治措施。 | P32-35 |
| 3、核实生活污水产生浓度、产生量，污染物补充BOD5。说明收集、综合利用情况。 | 3、核实生活污水产生浓度、产生量，污染物补充BOD5。说明收集、综合利用情况。 | P41 |
| 4、细化突发事件环境风险分析，取消安全事故风险内容。 | 4、细化了突发事件环境风险分析，取消了安全事故风险内容。 | P45-49 |
| 5、收集上年度榆次区环境空气质量例行监测资料，分析环境质量的达标情况。细化环境保护目标。补充介绍周围村庄供水水源情况。完善污染物排放清单。修正地下水质量标准。 | 5、收集了上年度榆次区环境空气质量例行监测资料，分析了环境质量的达标情况。细化了环境保护目标。补充介绍了周围村庄供水水源情况。 完善了污染物排放清单。修正了地下水质量标准。 | P23 P25 P16-18 P51 |

# 建设工程基本情况

| 项目名称 | 苏家庄门站工程项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 晋中市中心城区洁源天然气有限公司 |
| 法人代表 | 许瑞斌 | 联系人 | 任威 |
| 通讯地址 | 山西省晋中市榆次区东赵乡苏家庄村 |
| 联系电话 | 13209822306 | 传真 |  | 邮政编码 | 030000 |
| 建设地点 | 山西省晋中市榆次区东赵乡苏家庄村 |
| 立项审批 部门 | 榆次区发展和改革局 | 批准文号 | 榆发改审核字[2018]03号 |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | 天然气生产和供应业D4511 |
| 占地面积 (m2) | 4312 | 绿化面积 (m2) | 1293 |
| 总投资 (万元) | 1300 | 环保投资(万元) | 16.2 | 环保投资占总投资比例 | 1.25% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 年 月 |
| 工程内容及规模 一、项目背景 1、项目背景 晋中市是煤炭和铁资源丰富的地区，并以煤、铁产业为经济发展的主导产业，是一座典型意义上的资源型城市，能源消费结构以煤为主，煤炭消费占能源结构的90％，其它有少量的重油、液化石油气等。因此，以煤炭为主的能源消费结构决定了晋中市属煤烟型大气污染严重城市，环境问题亟待解决，而提高优质清洁能源在能源结构中的比例，是保护环境、坚持可持续发展战略的重要途径之一。 在山西省的“十三五”规划中，“气化山西”是再造一个新山西的重要内容。按照构想，到2015年山西省气化资源年供给量将达到200亿立方米以上。届时，山西省将在家用、取暖、车用、发电、工业利用等各方面为百姓创造气化条件。“气化山西”真正从蓝图走到了百姓身边。“气化山西”将成为我们百姓看得见、摸得着的实惠与方便。 晋中市中心城区洁源天然气有限公司，是隶属于山西省国新能源发展集团有限公司，由山西天然气有限公司控股的国有企业。公司注册资本3000万元具有独立法人资格。经营范围包括经营范围包括天然气的开发利用、销售，管网建设及技术咨询，燃气设施的维护、保养、检修及材料销售，燃气具的销售、维修、安全管理及经销压缩天然气。 为优化地区能源结构，完善城镇基础设施，提高人民生活水平，减少环境污染，晋中市中心城区洁源天然气有限公司拟进行苏家庄门站工程项目的建设。 2.项目建设可行性分析 （1）城乡发展规划 本项目位于山西省晋中市榆次区东赵乡苏家庄村，根据晋中市城市总体规划图（2010-2030年），本项目不在规划范围之内，因此不违背晋中市规划。 （2）选址符合型分析 ①环境敏感性分析 根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》——“本名录所称环境敏感区，是具有下列特征的区域”中规定的内容进行分析，本项目所在地的环境特征不在“自然保护区”“风景名胜区”“世界文化和自然遗产地”“饮用水水源保护区”规定的地区内，因此项目区域属于环境“非敏感区”。 ②资源利用上线符合性分析 本项目主要为天然气综合利用，天然气属优质清洁能源，项目的实施将优化地区能源结构，完善城镇基础设施，提高人民生活水平，减少环境污染，符合资源利用上线要求。 ③环境质量底线符合性分析 本项目运营过程中产生的废气、废水、固废采取相关措施后达标排放满足区域要求，对当地环境影响较小。 ④生态保护红线符合性分析 本项目所在区域未划定生态保护红线，且项目仅在施工过程中破坏地表等，建设完成后，项目将对其进行绿化等地表恢复。项目运行过程对生态环境影响较小。因此，本项目建设不违背当地生态保护红线划分要求。 ⑤与环境准入负面清单的对照 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策进行说明。 本项目为天然气生产和供应业，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2017修正版）》的政策，本项目列入鼓励类，不涉及指导目录中规定的淘汰设备。因此，本项目符合国家产业政策要求。 3、项目开展 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目需进行环境影响评价，为此晋中市中心城区洁源天然气有限公司于2018年8月委托山西天益蓝环境科技有限公司进行该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年），“三十二、燃气生产和供应业”中“94、城市天然气供应工程”，应编制环境影响报告表。 我公司接受委托后，立即组织人员进行踏勘调研，对项目所在区域的自然物理(质)环境、自然生物(态)环境、社会经济环境、周围居民情况、周围污染源、敏感点以及项目进展情况进行了详细调查，收集了有关资料，在项目进行工程分析及污染源分析的基础上，编制完成了《晋中市中心城区洁源天然气有限公司苏家庄门站工程项目环境影响报告表》（送审本）。 2018年9月28日，晋中市榆次区环境保护局在榆次区主持召开了本项目环评技术审查会，按照会议提出的审查意见，我公司进行了认真修改，编制完成《晋中市中心城区洁源天然气有限公司苏家庄门站工程项目环境影响报告表》（报批本）。 由建设单位上报环保主管部门审批。 二、项目概况 1、工程概况 项目名称：苏家庄门站工程项目 建设单位：晋中市中心城区洁源天然气有限公司 项目性质：新建 2、工程投资及来源 本项目总投资1300万元，建设资金来源为建设单位自筹。 3、地理位置 项目位于山西省晋中市榆次区东赵乡苏家庄村。地理坐标为东经112.816127，北纬37.7134222。 项目具体地理位置见附图1。 4、工程建设内容及规模 本项目占地面积4312m2，设苏家庄门站1座，主要包括辅助用房、工艺装置区等，仅进行调压、加臭等，不设置储气设施。项目设计输气规模为120×104Nm3/d。 工程内容主要建设内容见表1，主要经济技术指标见表2。 表1 工程内容一览表 建设内容 建筑指标 备注 主体工程 工艺装置区 一层，25m*18m，建筑面积450m2 辅助工程 辅助用房 建筑面积180m2，一层，内设工具间、值班室、办公室、配电室、发电室及卫生间 预留阀室区域 10m*8m，建筑面积80m2 放空区 8m*8m建筑面积64m2 排污池 建设4m3排污池一个 实体围墙 围墙高2.4m，长245m 道路及硬化 面积762.9m2 绿化 绿化面积1211m2 公用工程 给水 由市政给水管网供给 排水 生活污水排入化粪池，定期清掏外运堆肥 供电 由城市电网供给，从附近配电站引出专线供电或10KV架空线上“T”接。采用柴油发电机作为后备电源。 供热 冬季供暖采暖热源来自站内壁挂炉（工具间内），壁挂炉采用全封闭式燃烧、平衡式强制排烟型，且采暖供回水温度为80/60℃。 消防 调压计量间内配置4台4kg手提式干粉灭火器；辅助用房内配置6台4kg手提式干粉灭火器； 环保工程 废水防治措施 生活污水排入化粪池，定期清掏外运堆肥 废气防治措施 设放散管一根，高12m； 壁挂炉使用站内天然气 噪声防治措施 隔声、减振 固废防治措施 生活垃圾、过滤杂质收集后交环卫部门统一处置 表2 主要经济技术指标表 序号 项 目 单 位 数 量 备 注 一 输气规模 1 日输气量 104m3/d 120 2 设计压力 MPa 4.0 二 主要材料用量 站场用管 1 钢材 t 27 三 总占地面积 m2 4312 1 永久征地面积 m2 4312 四 定员 人 10 五 工程总投资 万元 1300 1 建设投资 万元 1269 2 建设期利息 万元 19 3 流动资金 万元 12 六 输气成本 万元 342.52 含税价 1 年营运成本费用 5、气源 （1）气源来源 本项目天然气气源主要来自太原-清徐输气管道工程的气，太原-清徐输气管线管径为D610mm，设计压力4.0 MPa。其气源来自陕京二线。供气管线已建设完成。 （2）气源组分 本项目天然气组分见表3。 表3 陕京二线天然气组分 组份 C1 C2 C3 iC4 nC4 iC5 Mol% 95.8160 0.6717 0.1050 0.0170 0.0192 0.0033 组份 nC5 C6 C+7 N2 其它 Mol% 0.0027 0.0085 0.0063 1.4645 1.8858 天然气的主要物性参数： CO2≤3% H2S<20mg 水露点 ≤-13℃（4.5MPa）； 低发热值 32.762MJ/m3； 高发热值 36.475MJ/m3； 相对密度 0.577。 （3）天然气去向 项目主要为榆次热源厂供气。 根据《晋中市中心城区近期供热热源规划方案》（2015-2020）市政函2015<46>号。晋中市榆次区榆次热源厂，供暖面积达634万平方米。 规划范围内，有大量的供热厂房，总面积为634万平方米，其中住宅部分面积占总面积的72%，公建面积占总面积的28%，需热负荷317MW。为了满足需热负荷，建设6台58MW的锅炉，最大供热能力348MW。需要配置天然气供气规模为96×104 m3/d。 门站至榆次热源厂管网已建设完成。 6、主要生产设备 项目主要设备见表4。 表4 苏家庄门站主要设备表 序号 设 备 名 称 及 规 格 单位 数量 1 卧式过滤分离器（PN4.0MPa DN600处理规模：120×104m3/d） 台 1 2 卧式过滤分离器（PN4.0MPa DN500处理规模：40×104m3/d） 台 2 3 汇管PN4.0MPa DN450 台 2 4 法兰式电动球阀 PN4.0MPa DN200 台 6 PN1.6MPa DN500 台 3 PN1.6MPa DN200 台 3 5 法兰式手动球阀 PN4.0MPa DN200 台 10 PN4.0MPa DN150 台 2 PN1.6MPa DN150 台 1 PN4.0MPa DN100 台 2 PN1.6MPa DN100 台 2 PN4.0MPa DN80 台 7 PN1.6MPa DN80 台 3 PN4.0MPa DN50 台 7 PN1.6MPa DN50 台 1 PN4.0MPa DN25 台 5 PN1.6MPa DN25 台 7 6 法兰式节流截止放空阀 PN1.6MPa DN150 台 1 PN1.6MPa DN100 台 1 PN4.0MPa DN50 台 5 PN4.0MPa DN25 台 2 PN1.6MPa DN25 台 4 7 双作用节流截止阀 PN1.6MPa DN80 台 1 8 法兰式阀套式排污阀 PN4.0MPa DN80 台 3 PN4.0MPa DN50 台 2 9 法兰式先导式安全阀 PN4.0MPa DN80 定压3.8MPa 台 1 PN1.6MPa DN100 定压0.38MPa 台 1 PN1.6MPa DN100 定压0.38MPa 台 1 10 阻火器 PN4.0MPa DN200 台 1 11 放空立管 DN4.0MPa DN200 H=12米 套 1 12 加臭装置 台 2 7、总平面布置 门站总平面布局严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）的有关规定和要求进行总平面布置。 为了保证天然气门站安全运行和便于管理，考虑到生产工艺及安全防护的需要，并结合地势环境及主导风向等具体条件，总平面布置采用分区布置，站内共分为2个功能区进行布置，即辅助服务区和工艺装置区。辅助服务区位于站区南部，主要是辅助用房，工艺装置区位于站区北部，站区东侧、南侧、西侧、北侧均设置高度为2.4m的实体围墙，实体围墙以砖砌为主，站区出入口设置于南侧。门站总平面布局合理，工艺流程顺畅，便于操作、维修与管理。门站相关设备与站内外其他建、构筑物距离满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）要求。厂区平面布置见附图4。 表5 门站与其他建筑物、构筑物的水平净距一览表 设置形式 调压装置入口燃气压力级制 厂区内辅助用房 南侧城镇道路 规范距离 设计距离 规范距离 设计距离 工艺装置区 高压（A） 18 23 5 42 注：表内间距单位为m；规范距离来自《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）。 8、选址合理性分析 苏家庄门站位于山西省晋中市榆次区东赵乡苏家庄村，场地距离晋中市约7.00km，距离太原市约30.00km。西侧紧邻S60榆祁高速，北侧有X331县道通过，场地周边多条乡村公路，交通方便。项目西侧为一座在建厂区，其余三侧均为耕地，占地面积4312m2，用地位置土地规划用途为工业用地。项目距最近居民苏家庄村约420m，站区调压站与站外建筑物及规划道路距离符合《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）要求。项目污染较轻，运营期污染物排放较少，对周围环境影响较小。综上，本项目选址合理。 9、劳动定员及工作班制 本项目劳动定员定员为10人，实行三班制，每班8小时，全年工作365天，不设食堂。 三、公用工程 1、供排水工程 (1) 供水 本项目供水由城市自来水管网供给，用水主要为站内职工生活用水和绿化、道路用水及未预见水量等。项目新鲜水用水量根据《山西省用水定额》（DB 14/T1049.3-2015）中“城镇居民生活用水定额”计算。 ①生活用水 本项目职工定员10人，生活用水按照30L/人·d计，生活用水量为0.3m3/d，109.5t/a。 ②绿化用水 本项目站内绿化面积为1211m2，绿化用水按照2L/m2·d计，绿化天数为214d，则项目绿化用水量为2.42m3/d，517.8t/a。 ③道路及硬化场地用水：项目道路及硬化场地面积762.9m2，非采暖期214天，日用水量按2 L/m2·d计，则道路清扫日用水1.53m3/d，年用水量为327.42m3/a。 未预见用水：按上述用水量的10%计。 本项目总用水量为2.72m3/d，954.72t/a。 (2) 排水 项目雨、污分流。 本项目绿化用水通过土壤、植物吸收和自然蒸发消耗，不直接排放；生活污水按照用水量的80%计，则污水排放量为0.24m3/d，87.6t/a。本项目生活污水排入化粪池，定期清掏外运堆肥。 项目水平衡图见图1。 项目用排水情况见表6。 表6 项目用排水情况一览表 序号 用水项目 用水数量 用水指标 日用水量(m³/d) 排水量(m3/d) 备注 1 员工 10人 30 L/人·d 0.3 0.24 全年 2 绿化 1211m2 2 L/m2·d 2.42 0 非采暖期214d 3 道路及硬化场地 762.9 m2 2 L/m2·d 1.53 0 非采暖期214 d 小计 4.25 0.24 非采暖期214d 0.3 0.24 采暖期151 d 4 未预见水 1-3项的10% 0.43 0.34 非采暖期214d 0.03 0.02 采暖期151 d 合计 4.68 0.58 非采暖期214d 0.33 0.26 采暖期151 d ③水平衡 项目水平衡见图1（1）和图1（2）。 2、供电工程 a.主供电源 本工程位于国家电网的覆盖范围内，在10kV电压等级经济供电半径内可获得10kV电源。苏家庄门站在附近从配电站引出专线供电或10KV架空线上“T”接。 b.备用电源 苏家庄门站为二级负荷，外接电源10KV电源为主电源，采用柴油发电机作为后备电源。 c.应急电源 由于站内的通信、仪表自动化系统及应急照明属于特别重要的负荷，为保证不间断供电，采取设置不间断供电电源系统(UPS)，其后备时间按照2小时确定。 3、供暖工程 苏家庄门站综合值班室采暖热源来自站内壁挂炉（工具间内），壁挂炉采用全封闭式燃烧、平衡式强制排烟型，且采暖供回水温度为80/60℃。 4、消防 遵照“以防为主，防消结合”的方针，为扑救站内初期火灾，在具有火灾爆炸危险的场所设置移动式灭火器材—干粉灭火器，以便灵活有效地扑灭室内外初起火灾，依据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）、《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）规定进行配置。工艺装置区设置4kg手提式ABC干粉灭火器4台，辅助用房内设置4kg手提式ABC干粉灭火器6台。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况： 1、地理位置 晋中市位于山西省中部，东依太行山与河北省相邻，西濒汾河与吕梁市相望，东北、西北分别是阳泉市、太原市相连，东南、西南分别与长治市、临汾市接壤，地理位置处于东经111°25′~ 114°08′、北纬36°40′~38°05′之间。 榆次区原为榆次市，地处晋中盆地东北边缘，东经112°34′13″～113°7′55″、北纬37°23′41″～37°53′04″之间。南为太谷，西为清徐，西北为太原，东北为寿阳，东南为和顺、榆社，总面积1327.03km2。区境东南东北为山地，西部为平川，地势由东向西倾斜。本区距太原市中心27km，是山西省主要交通枢纽之一，为石太、同蒲、太焦三条铁路的交汇处。 本项目位于晋中市榆次区东赵乡苏家庄村，厂址地理坐标为：北纬N37°42′48.32″ 东经E112°48′58.06″ 本项目地理位置见附图1。 2、地形地貌 榆次区地势是东北、东南高，西南部低，由山区到盆地呈阶梯状下降，从地形高处到低处，山区、丘陵、平川等各类基本地形齐备，过渡明显。东北部基岩山区一般海拨在1200m以上，最高处为乌金山张风垴，海拔1388m。区境中部和西南部的平川区，是晋中盆地的组成部分，海拔在700～800m之间。其构成由潇河或市境诸河下流所带泥沙沉积所致。新生代沉积层厚达150～300m。其充填物皆由潇河和市内河流共同塑造，另一部分由洪积形成。由于长期山洪冲积造成相互交错的扇形裙地貌，其中有冲沟切割，流水分选明显。洪积物为由老到新的含泥、砂、砾、卵石和砂质粘土互层组，垂直分层不清。水平分选明显，扇坡一般不大，成3~10°倾斜。土质均属浅色草甸土和淡褐土。冲积平川区范围为张庆乡、使赵乡、东阳镇、修文镇西部和郭家堡乡西部；洪积扇倾斜平川区范围为呜谦镇南部、北田镇西部和修文镇东部。 本项目所在地地形比较平坦。 3、地质构造 榆次区境内出露地层按时代远近依次有石炭系、二叠系、三叠系及新生界第三、第四系。 （1）石炭系（C） ①中统本溪组（C2b）：厚度16.0～58.0m，从北向南，厚度由厚变薄，底部为铁铝层，上部为灰色砂岩，灰色砂质泥岩，黑色泥岩，夹1-4层海相石灰岩及1-3层不稳定薄煤层，泥岩多含铁质结核，与下伏地层呈平行不整合接触。 ②上统太原组（C3t）：厚度61.00-140.64m，主要由3-4层石灰岩及砂岩、砂质泥岩、泥岩和4-5层煤组成，为一套海陆交互相含煤沉积、太原组中的晋祠砂岩、七里沟砂岩和4-5层石灰岩皆为良好的区域地层对比的标志层。 （2）二叠系（P） ①下统山西组（P1s）：厚度26.0-97.5m，主要由灰色、灰白色砂岩、灰色砂质泥岩，灰黑色泥岩、粘土岩和3-5层煤层组成。 ②下统下盒子组（P1x）：厚度89.6-178.9m，由一套砂岩、砂质泥岩、泥岩及煤线组成，全组分为两段。第一段主要为黄绿色、灰白色砂岩和砂质泥岩；第二段主要为黄绿色砂岩夹砂质泥岩及黄绿色砂质泥岩、杂色泥岩，内含铁锰形成的红色斑团俗称“桃花页岩”，是上、下石盒子组分界的辅助标志，与下伏山西组为连续沉积。 ③上统上石盒子组（P2s）：厚度231.2-364.5m，为一套黄绿、杏黄、灰白、紫色砂质泥岩、泥岩及它们的互层，夹砂岩组成的陆相沉积地层。全组分为三段。 ④上统石千峰组（P2sh）：厚度94.0-100.7m，底部为紫红色泥岩，含少量砾、中部为暗紫色粉砂岩、灰绿色砂岩夹暗紫色、紫红色泥岩，局部为砖红色泥岩，含钙质结核。 （3）三叠系（T） ①下统（T1）：主要以浅灰红、浅紫红、灰紫红色长石砂岩为主，为干旱炎热气候下河流相沉积的典型红色碎屑岩，河湖相粉砂质泥岩建造，厚度600m以上。 ②中统（T2）：主要以灰绿色、黄绿色、灰黄色、浅肉红色长石砂岩夹紫红色、灰红色、灰绿色砂质泥岩所组成。为半干旱炎热转潮湿气候下河湖相沉积。厚度172.9m以上。 ③上统（T3）：仅残存该组一段下部地层，以灰黄色、浅黄绿色砂岩为主，夹灰紫色、黄绿色砂质泥岩组成。厚度38.6-50.3m。 （4）上第三系上新统（N2） ①保德组（N2b）：为一套红色、紫红色、褐紫色粘土，砂质粘土夹层数不等的砾岩或砾岩透镜体组成，厚度0-54.0m左右。 ②静乐组（N2j）：为一套褐红色、鲜红色粘土，厚度为5.9-30.3m。 （5）第四系（Q） ①下更新统（Q1） A长凝组（Q1ch）：以黄色砂岩、砂砾岩为主，并夹少量粉砂岩及粉砂质粘土，厚度为0-142.10m。 B泥河湾组（Q1n）：下部地层为灰紫、灰绿色粘土与粉砂岩互层，夹少量泥灰岩；上部地层为紫红、棕红色粘土夹钙质结核。中间为深棕、棕黄色亚粘土，厚度为0-82.7m。 ②中更新统离石组（Q2l）：为一套洪积相堆积物，岩性为红黄色、棕黄色亚粘土，中夹古壤层，含钙质结核，局部地区夹较多的砾石透镜体，厚度0-60.0m。 ③上更新统马兰组（Q3m）：岩性为砂砾石层，砂层及亚粘土、亚粘土与黄土成互层，厚度0-40.0m。 ④全新统（Q4）：为近代冲积砂砾石、砂层、亚粘土，厚度0-50.0m。 项目所在地为第四系上更新统冲积层，由湿陷性黄土、粉土和砂类土组成。 本项目场址所在区域内无断裂。 4、水文地质 4.1地表水 榆次属黄河流域汾河水系，本地区内的主要河流是潇河。潇河发源于昔阳县西南的马道岭，经寿阳、榆次、清徐和太原小店区，在太原小店区马村汇入汾河，全长137km，河床宽为50～100m，流域面积3930km2。潇河在榆次区境内长约40km，按水文分析为2.32亿m3。据潇河大坝实测资料，年径流量为1.8亿m3，洪峰流量一般为500～600m3/s，枯水期水流量仅0.5～1.0m3/s，有时甚至断流。 潇河灌溉渠系在榆次灌溉范围有干渠2条，长46.3km，支渠7条，长44.3km，斗渠89条，长155.7km，农渠500条，长381.9km，毛渠411条，长179.5km。 排退水渠共有南北两总排及各支排计11条，长131.9km,斗排499条，长391.7km，有配套水井2300余眼，清洪两浇，全灌区受益面积33万亩。 榆次境内享用潇河水，丰水年份2500万方，灌地25万亩次，正常年份2000万方，灌地20万亩次，干旱年份800万方。享用灌溉面积约占全市总灌溉面积的四分之一。潇河灌区地处潇河下游平川区。榆次区在潇河灌区受益最大，有效灌渠面积163254亩，其中郭家堡乡23835亩，使赵乡30541亩，张庆乡69758亩，东阳镇17119亩，陈侃乡22001亩，占全灌区总受面积330238亩的49%。 本项目无生产废水，生活废水排入化粪池后定期清运，不外排。 区域地表水系图见附图。 4.2地下水 榆次区的西部平川区是晋中断陷盆地的一部分，东部为黄土丘陵和基岩山地，山区碎屑岩、碳酸盐岩广布，在构造、风化作用及地下水等诸因素作用下，岩石产生裂隙和岩溶，为地下水的储存创造了条件。山区基岩风化的碎屑物质被流水搬运到盆地中堆积起来，形成了晚新生界巨厚的松散堆积物。这些堆积物孔隙发育，相互贯通，补给条件好，蕴藏了丰富的孔隙水。 根据含水层介质的岩性特征和地下水的贮存条件，境内地下水划分为碎屑岩夹碳酸盐岩裂隙岩溶水、碎屑岩裂隙水和松散岩类孔隙水等三大类。以基岩裂隙水为主，山前洪积层潜水次之，其余还有少量冲沟洪积层潜水。地下水补给来源主要是大气降水。项目所在区域地下水属松散岩类孔隙水，含水层为新第四系、新第三系松散堆积物，以含水盐层埋深和水动力特征，分为50m以内的浇层潜水和50～150m的中层承压水。 项目所在区域地下水属松散岩类孔隙水中的浅层潜水，含水层为新第四系新第三系松散堆积物，含水岩组为全新统、上更新统冲洪积松砂砾石层及砂层，平原区含水层层次多，厚薄不均匀，一般含水层厚10m左右。浅层含水组底板，自北向南，由东向西向盆地中心逐渐加深，地下水位相应变浅。潇河灌区多年接受地表水灌溉，水位多小于4m，潜水蒸发严重，形成大片次生盐碱地。 由于近年来城市区域内工农业生产生活用水量增加，本工程所在区域松散岩类孔隙浅层也趋于枯竭，目前厂址周围农业和居民生活用水均为 90m 以外的深层水。 4.3水源地 （1）晋中市城区饮用水水源地 晋中市城市集中饮用水水源地为地下水型水源地，包括源涡水源地、西窑水源地和北山水源地。 1）源涡水源地 源涡水源地位于榆次城东2km处，地处潇河阶地段及漫滩区，开采第四系松散岩类孔隙水，目前共有开采井2眼，两孔间距940m，年供水量为367m3，属于中小型水源地，地下水类型为孔隙承压水。 2）西窑水源地 西窑水源地位于榆次城区东12km处的西窑~东赵村一带，主要开采第四系孔隙水及三叠系裂隙水，目前共有供水井16眼，日供水量16400m3，其中孔隙水开采井8眼，开采深度32.6~51.44m，开采量为7100m3/d，裂隙水开采井6眼，开采深度359.01~500.07m，开采量为9300m3/d，属于中小型水源地。 3）北山水源地 北山水源地位于晋中市城区西北14km处的河底、河口村一带，目前主要开采奥陶系碳酸盐岩溶承压水，目前共有供水井9眼，井深624.78~750.50m，年供水量399.5万m3/d，属于中小型水源地，地下水类型为岩溶裂隙网络型岩溶水。 本项目不在以上的饮用水集中供水水源地保护区范围内，距离水源地位置较远，不会对水源地造成明显的影响。 （2）乡镇集中式饮用水水源地 根据《榆次区乡镇集中式饮用水源地保护区划分和基础环境调查与评估技术报告》，榆次区共有8处乡镇集中饮用水水源地，分别为乌金山镇集中供水水源、东阳镇集中供水水源、什贴镇集中供水水源、长凝镇集中供水水源、长凝镇蔺郊截潜流水源地、北田镇集中供水水源、庄子集中供水水源和东赵集中供水水源。 1）乌金山镇集中供水水源地 榆次区乌金山镇集中供水水源位于乌金山镇西沙沟村北约700m，巍山煤矿西约80m。有供水井1眼，水源井坐标为东经112°42′18.2″，北纬37°48′20.9″，井深596m，静水位埋深157.5m，井孔标高936m。该水源地为地下水型水源地，供水井坐落于西沙沟二迭系基岩上，主要开采碎屑岩类埋藏型岩溶水，属于承压水型水源地。水源井供水能力为1440m3，服务对象为乌金山镇鸣谦村、开发区秋村等6 村，供水人口约5000 人。 乌金山镇集中水源地一级保护区范围以供水井为中心，以R=50m 为半径的圆形区域，面积为0.0079km2。该水源地未划分二级保护区和准保护区。 2）东阳镇集中供水水源地 榆次区东阳镇集中供水水源位于东阳村，该水源地共有机井2眼，1#水井位于东阳村内东清街以北，水井坐标为东经112°40′21.6″，北纬37°32′28.6″，2#水井位于东阳村南约200m，水井坐标为东经112°40′20.9″，北纬37°31′53.5″，两井相距1050m。井孔标高分别为794m和803m，井深148m和160m。供水井分布在冲积平原上，为津水河流域的下游，水源地主要开采孔隙水，属于承压水型水源地。水源地日供水能力为960m3，服务对象为东阳镇东阳村，供水人口约3600人。 东阳镇集中水源地一级保护区范围以供水井为中心，以R=65m 为半径的圆形区域，面积为0.0265km2。该水源地未划分二级保护区和准保护区。 3）什贴镇集中供水水源地 榆次区什贴镇集中供水水源位于什贴镇十里沟，有供水井1眼，水井坐标为东经112°53′29.6″，北纬37°48′56.6″，井深225m，井孔标高为1087m。该水源地为地下水型水源，供水井坐落于什贴镇十里沟内，地貌属于黄土丘陵区，主要开采砂岩裂隙水，属于承压水型水源地。日供水能力为240m3，服务对象为什贴镇什贴村，供水人口约3000人。 什贴镇集中水源地一级保护区范围以供水井为中心，以R=35m 为半径的圆形区域，面积为0.0038km2。该水源地未划分二级保护区和准保护区。 4）长凝镇集中供水水源地 榆次区长凝镇集中供水水源位于西长凝村西北的西长凝砖厂内，有供水井1 眼，水井坐标为东经112°52′51.8″，北纬37°38′17.0″，井深282m，井孔标高为862m。该水源地为地下水型水源地，供水井坐落于涂河河谷区，主要开采三叠系砂岩裂隙水，属于承压水型水源地。日供水能力为1080m3，服务对象为长凝镇西长凝村，供水人口约1900人。 长凝镇集中水源地一级保护区范围以供水井为中心，以R=45m 为半径的圆形区域，面积为0.0064km2。该水源地未划分二级保护区和准保护区。 5）长凝镇蔺郊截潜流水源地 榆次区长凝镇蔺郊截潜流水源地位于长凝镇蔺郊村涂河处，属于截潜流型水源，中心位置为东经112°55′57.5″，北纬37°36′40.1″。标高856m。日供水能力约4500m3。取水廊道长120m，宽2.0m，高2.5m，竖井直径4m，深12m。井口地埋式封闭，无井房。服务对象为修文镇包括陈侃村在内的17个村、张庆乡包括张庆村在内12个村，供水人口约30000人。 长凝镇蔺郊截潜流水源地一级保护区范围上游100m，下游50m，计算河谷宽400m，包括部分山区，面积为0.0596km2。二级保护区范围上游1000m，下游500m，河谷宽度400m，面积0.4946km2，该水源地未划分准保护区。 6）北田镇集中供水水源地 榆次区北田镇集中供水水源位于北田村，该水源地共有机井2眼，1#水井位于北田村内北田中学西约50m处，水井坐标为东经112°46′11.1″，北纬37°34′23.5″，2#水井位于北田村戏场内，水井坐标为东经112°46′2″，北纬37°34′33.5″，两井间距为325m。井孔标高分别为860m和855m。北田镇集中供水水源为地下水型水源地，供水井分布于冲洪积倾斜平原后缘，主要开采孔隙水，属于承压水型水源地。日供水能力为600m3，服务对象为北田镇北田村，供水人口约4300人。 北田镇集中水源地一级保护区范围以供水井为中心，以R=60m 为半径的圆形区域，面积为0.0226km2。该水源地未划分二级保护区和准保护区。 7）庄子集中供水水源地 榆次区庄子集中供水水源位于庄子村，该水源地共有机井2眼，1#水井位于庄子乡政府办公楼西侧，水井坐标为东经112°48′41.7″，北纬37°37′6.2″，2#水井位于庄子村庄子乡青少年综合素质实践基地内，水井坐标为东经112°49′15.4″，北纬37°36′56.8″，两井相距880m，井孔标高均为910m。庄子集中供水水源为地下水型水源地，供水井分布在黄土丘陵区西部，主要开采孔隙水，属于承压水型水源地。日供水能力为480m3，服务对象为庄子乡庄子村，供水人口约1400人。 庄子集中水源地一级保护区范围以供水井为中心，以R=40m 为半径的圆形区域，面积为0.010km2。该水源地未划分二级保护区和准保护区。 8）东赵集中供水水源地 榆次区东赵集中供水水源位于东赵村，该水源地共有机井2眼，1#水井位于东赵乡政府院内，水井坐标为东经112°53′46.3″，北纬37°42′12.2″，2#水井位于东赵村西约700m的潇河岸边，水井坐标为东经112°52′48.2″，北纬37°41′59.6″，两井间距1470m。井深为42m和78m，井孔标高均为815m。庄子集中供水水源为地下水型水源地，供水井分布在潇河一级阶地上，主要开采孔隙水，属于潜水型水源地。日供水能力为240m3，服务对象为东赵乡东赵村，供水人口约1500人。 东赵集中水源地一级保护区范围以供水井为中心，以R=90m 为半径的圆形区域，面积为0.0508km2。二级保护区范围以供水井为中心，以R=900m 为半径的圆形区域，面积为5.8655km2。该水源地未划分准保护区。 本项目场址均不位于上述水源地保护区内，与本项目场址距离最近的水源地为东赵集中供水水源地，位于本项目南约5.5km处。 5、气候和气象 榆次区处在晋中盆地东缘、太行山西麓，属温带大陆性季风气候，也具半干旱区的盆地特征，全年总的气候特征是：四季变化明显，冬季温长，干冷晴朗；春季温度回升快，变温大，干旱多风；夏热多雨；秋季短暂，天高气爽，光照充足，但冬季温度低，降水量少，晴天较多。本区年平均气温为10.1℃，极端最高气温为37.0℃，极端最低气温为-21.2℃。年平均降水量为438.7mm，降水多集中于6、7、8三个月。年均蒸发量为2059.3mm，蒸发量大于降水量。空气平均相对湿度为56%。全年最多风向为E，次多风向为ESE，全年静风频率为12%，全年平均风速为2.8m/s，最大风速为20.7m/s。 6、地震烈度 根据国家地震局最新《中国地震动峰值加速区划图》（GB18306-2001A）和《中国地震动反应谱特征周期区划图》（BG18306-2001B1），该区地震烈度为Ⅶ度。 7、矿业资源 榆次区境内矿产资源以煤为主，煤炭储量约111.5亿t，属沁水煤田西北边缘，煤质主要为贫煤。其它矿藏还有硫铁矿、耐火粘土、水晶石、石灰石、红白砂石和磨石等。 8、生态环境 (1)自然植被 榆次境内由于地形、气候和土壤均较复杂，植被区分为森林区、草灌区、草原区和草甸区。森林植被区在海拔1400m以上的阳坡和半阳破，伴生蒙椴、辽东栎和旱柳等，此外还有胡榛子和胡枝子等，草灌植被区在海拔1000-1400m之间的山体部，以灌木植物为主，有虎榛子、沙棘等，红枣、核桃树、山楂树等树种较为繁茂，此外有酸枣、荆条、杠柳等。草本植物有苜蓿、多花、胡枝子、白羊草等，植被覆盖较好。草甸型植被区在海拔800m以下的平川地区，以草甸型植物为主，有蒿类、拔尖草、芦苇草、稗草等，树种以杨树、柳树等分布最广，宜于生长农作物，植被覆盖良好，是市内粮、棉、油的生产基地。 评价区植被主要为农作物及人工种植的绿化带等。 （2）动物资源 境内动物分鸟类、兽类、两栖类、爬行类、节肢类和环节类6类36科61种。其中以鸟类最多，主要分布在海拔1000m以上的土石山区，雀科鸟类居多；兽类中以鼠类动物居多，松鼠多见于山区丘陵的山坡圪塔崖面处，其余鼠种遍及丘陵平川；两栖类有青蛙、蟾蜍，都在沿河田野栖息；爬行类有壁虎、蜥蜴、蛇类等。 评价区范围受长期人为影响，野生动物分布极少，无国家保护类动物分布。 9、土壤 榆次地带性土壤以褐土类型为主。在全市范围内海拔790～1800m的广大区域均有分布，由高到低依次为山地淋溶褐土、山地褐土、褐土性、淡褐土。榆次隐域性土壤都在汾河的一级阶地和萧何的阶地地形部位上，海拔760～800m之间，其土壤类型均为半水成型的潴育性土壤，浅色草甸土、盐化浅色草甸土、草甸盐土诸土壤类型。 10、晋中市城市总体规划 根据《晋中市城市总体规划（2010-2030）》-中心城区总体规划，晋中市中心城区构建“一带两轴紧凑式”布局结构。一带是指潇河生态休闲带，以生态建设为主，适量建设市民休闲娱乐设施；两轴是指中都路南北生活服务发展轴，向北布局北部新城副中心；迎宾街东西生活服务发展轴，向西布局西部站前副中心。 晋中市城区2030年规划居住用地3156.58hm，占晋中城市建设总用地的32.44%，人均居住用地面积32.54m2。晋中市共规划5个建设片区：老城区、铁北区、北部新城、铁西区和高铁新区。 1）老城区：北至旧石太线，南至潇河，西至新建路，东至环城东路。 重点结合潇河生态景观带和旅游设施建设，建设高端居住组团；同时结合榆次老城更新以及老城周边地区的改造进行居住用地开发，加强棚户区和城中村的整治改造力度，适当疏解居住密度，改善老城区的居住环境。 2）铁北区：北至龙湖街，南至旧石太线，西至南同蒲线，东至环城东路。 重点加强既有居住区的环境改善，加强居住区及周边公共服务设施和公共绿地的建设，提升区域内居住的环境品质；结合工业用地的置换进行居住用地建设，适度提高开发强度，在区内加大保障性住房的供应力度。 3）北部新城：北至环城北路，南至龙湖大街，西至同蒲线，东至经七路。 提供多种居住模式选择，建设规模合理配套设施完善的新型居住社区，要避免超大型居住社区对城市空间的不合理分隔，同时注重居住环境建设，提高居住区的基础设施水平和公共设施水平，加强生态环境建设，营造良好的居住氛围。 4）铁西区：北至纬七街，南至环城南路，西至综合通道，东至南同蒲线。 棚户区和城中村改造的重点地区，应加快旧区的改造更新，通过工业用地的置换进行居住用地的建设。适度提高居住用地的开发强度，增加保障性住房的供给。 5）高铁新区：西、北至市域界线，南至环城南路，东至综合通道。 区内的居住用地建设应适当提高开发强度，鼓励综合性开发，同时增加保障性住房供给居住用地布局。 本项目的建设符合晋中市城市总体规划。 11、环境功能区划 （1）环境空气 根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中有关环境空气质量功能分类规定：“二类区为居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区”，结合本项目所在区域的具体情况，本评价区环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）地表水环境 根据 《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），评价区地表水属于黄河流域汾河上中游区汾河河水系潇河段，水环境功能为农业用水保护，水质要求《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类。根据《晋中市人民政府办公厅<关于印发晋中市实行最严格水资源管理制度考核办法>的通知》(市政办发[2014]61号)，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 （3）地下水环境 根据《地下水质量标准》（GB/T14848-217）中地下水的分类要求：“以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水”，本项目所在区域地下水应执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 （4）声环境 本项目所在区域属于2类声环境功能区。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、大气环境质量现状 本次评价未进行环境空气质量现状监测，本项目位于山西省晋中市榆次区东赵乡苏家庄村。 根据2018年5月晋中市环境空气质量状况通报，榆次区2018年1-5月SO2平均浓度为54µg /Nm3，NO2平均浓度为45µg /Nm3，PM10平均浓度为137µg /Nm3，PM2.5平均浓度为62µg /Nm3，NO2、PM10、PM2.5平均浓度均超过《环境空气质量标准》中的二级标准，因此，所在地环境空气质量一般。 2、地表水环境质量现状 本项目位于晋中市榆次区东赵乡苏家庄村，距离最近的地表水体为潇河，位于项目南侧2.8km，项目无生产废水产生，且生活废水不外排，因此未对地表水进行监测。本评价现状监测资料引用潇河郝村断面的2017年12月晋中市地表水环境质量月报，从结果可知，潇河郝村断面为Ⅲ类水质，水质状况为良好。 表7 2017年12月潇地表水郝村断面水质状况表 断面 断面水质 本月水质状况 郝村 Ⅲ 良好 由上表监测数据可知，2017年12月潇河郝村断面地表水水质良好，水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838－2002)中Ⅲ类水质标准。 3、声环境质量现状 本项目位于省晋中市榆次区东赵乡苏家庄村，根据环境噪声质量功能区划分，本项目属于《声环境质量标准》（GB 3096-2008）规定的2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准限值。 为了解项目厂界声环境质量现状，晋中市中心城区洁源天然气有限公司委托山西中瑞恒盛环保科技有限公司于2018年9月2日对该项目厂界噪声进行了监测。 （1）监测点位 本次共布设4个噪声现状监测点位，监测点分布于厂界四周。 （2）监测时间及监测频次 监测时间为2018年9月2日，监测1天，昼、夜各1次，昼间（6:00~22:00）和夜间（22:00~次日6:00）进行。 图 3-1 项目声环境质量现状监测布点示意图 （3）监测结果及评价 监测结果见表8。 表8 噪声现状监测结果一览表 单位：dB（A） 监测时间 监测点位 昼间 夜间 Leq L10 L50 L90 标准 Leq L10 L50 L90 标准 2018.9.2 1# 50.6 52.7 49.7 48.3 60 42.1 43.1 41.9 40.9 50 2# 51.1 52.6 49.6 48.1 60 42.3 43.4 41.6 39.7 50 3# 49.4 51.8 47.9 47.2 60 43.3 44.9 42.4 41.1 50 4# 50.2 51.3 49.0 47.8 60 42.8 44.4 42.1 40.2 50 达标情况 达标 根据监测统计结果可知：本项目厂界昼间、夜间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值要求。 4、生态环境 根据项目周围的调查情况可知，本项目附近以农业生态环境和人工生态环境为主，植被以人工种植的行道树为主，生态环境一般。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于环境敏感区的界定原则，经调查项目所在区域不属于特殊保护区域、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区；评价范围内没有风景文物保护区、重点文物保护单位、旅游资源和珍稀动、植物。结合本项目排污特点和对环境扰动的特征，结合区域环境敏感因素，确定本项目主要环境保护目标为项目近距离范围内的环境空气、评价区内居民等。项目主要环境保护目标情况详见表9。 表9 项目主要环境保护目标 序号 环境类别 保护目标 方位 距离m 保护要求 1 环境空气 苏家庄村 E 420 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）二级标准 百草坡村 SW 1100 北合流村 S 2498 2 地表水 潇河 N 2840 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）IV类标准 3 地下水 项目场地内地下水 / 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类区标准 4 声环境 厂界 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； 5 生态 周围地表植被 / 减少破坏

评价适用标准

| 环境质量标准 | 4.1环境空气质量标准 根据《环境空气质量标准》（GB 3095-2012），二类区为居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区。项目所在区域属于环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》中的二级标准。具体数值详见表11。 表11 环境空气质量标准 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）二级 污染物 项目 年平均 24小时 平均 1小时 平均 单位 SO2 60 150 500 µg /Nm3 NO2 40 80 200 PM10 70 150 PM2.5 35 75 CO 4 10 mg /Nm3 4.2地表水环境质量标准 根据《晋中市人民政府办公厅<关于印发晋中市实行最严格水资源管理制度考核办法>的通知》(市政办发[2014]61号)，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 具体数值详见表12。 表12 地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH无量纲） 类别 pH CODCr BOD5 氨氮 石油类 阴离子表面活性剂 质量标准 6-9 ≤30 ≤6 ≤1.5 ≤0.5 ≤0.3 类别 硫化物 溶解氧 铜 挥发酚 高锰酸盐指数 总磷（以P计） 质量标准 ≤0.5 ≤3 ≤1.0 ≤0.01 ≤10 ≤0.1 类别 锌 镉 硒 砷 汞 总氮（以N计） 质量标准 ≤2.0 ≤0.005 ≤0.02 ≤0.1 ≤0.001 ≤1.5 类别 铅 铬（六价） 氰化物 氟化物(以Fˉ计) 粪大肠菌群（个/L） 质量标准 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.2 ≤13.5 ≤20000 4.3地下水环境质量标准 根据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017），地下水质量分类III类：以人体健康基准值为准，主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水。项目所在区域地下水属于III类区，执行《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）中III类水质标准。具体数值详见表13。 表13 地下水环境质量标准（单位：mg/L，pH无量纲） 污染物 pH 总硬度 挥发酚 氰化物 硝酸盐 亚硝酸盐 标准值 6.5~8.5 ≤450 ≤0.002 ≤0.05 ≤20 ≤1.00 污染物 氨氮 高锰酸盐指数 大肠菌群(个/L) 细菌总数(个/mL) 标准值 ≤0.50 ≤3.0 ≤3.0 ≤100 4.4声环境标准 声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准： 表14 声环境质量标准 功能区类别 昼间 夜间 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 4.5大气污染物 本项目施工期颗粒物及运营期非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放周界外浓度限值；运营期非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放周界外浓度限值，标准值见表15。 表15 大气污染物排放标准 污染物名称 标准 单位 标准 颗粒物 1.0 mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放周界外浓度限值 非甲烷总烃 4.0 mg/m3 4.6噪声 (1) 施工期噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，昼间70 dB(A)、夜间55 dB(A)。 (2) 运营期噪声 营运期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类区标准，昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A)。 4.7固体废弃物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年修改单中的相关要求。 |
| 总量控制标准 | 本项目运营期采暖为天然气壁挂炉，废水主要为生活污水，经化粪池处理后定期清运。 因此，本项目不实行目标总量控制。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 项目施工期、营运期工艺流程及产污环节如图5-1、5-2所示。 5.1施工期 5.2营运期 图5-2 项目营运期产污环节示意图 来自上游输气管线的高压天然气以3.5～4.0Mpa压力，5～10℃温度进入门站后，经过滤器过滤分离杂质后，进入流量计计量。 之后通过加臭机加入四氢噻吩（20mg/m3）。 调压将压力降至0.36MPa，进入中压管道。调压装置设3个回路（2开1备），当调压器失灵或压力超过设定值时，切断该调压回路并开启备用调压器回路，以保证向中压管道正常供气。 门站内设置紧急切断和放散系统，可保障压力超限时不危害设施安全，设置天然气集中放散装置，放散气体集中放散。 本项目站内工艺管道采用无缝钢管，埋地管道外防腐层采用特加强级防腐，避免发生天然气泄漏；关键的阀门选用进口阀门，以减少漏气的可能性。

主要污染工序： 5.1施工期 5.1.1废气 (1) 施工扬尘； 5.1.2废水 (1) 施工机械及施工车辆冲洗水； (2) 施工人员生活污水。 5.1.3噪声 (1) 施工机械运行设备噪声。 5.1.4固体废物 (1) 施工弃土； (2) 施工人员生活垃圾。 5.2营运期 5.1.1废气 （1）设备检修、系统超压安全阀以及事故时放空系统少量天然气的排空G1； （2）燃气壁挂炉产生的废气G2 5.1.2废水 （1） 员工生活产生的污水W1； 5.1.3噪声 （1）设备运行噪声Z1； 5.1.4固废 （1）员工生活垃圾S1； （2）杂质S2；

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 设备检修放散 | 天然气 | 19.35kg/a | 19.35kg/a |
|  |  | 其中：非甲烷总烃 | 0.387kg/a | 0.387kg/a |
|  | 燃气壁挂炉 | 废气量 | 20.66km3/a | 20.66km3/a |
|  |  | 烟尘 | 11.1mg/m3 0.003t/a | 11.1mg/m3 0.003t/a |
|  |  | NOX | 126mg/m3 0.036t/a | 126mg/m3 0.036t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 87.6t/a | 废水经化粪池处理后，由附近村民定期抽运，用于农田施肥 |
|  |  | COD 氨氮 BOD5 | 少量 |  |
| 固体废物 | 办公生活 | 生活垃圾 | 1.825t/a | 1.825t/a |
|  | 过滤分离器 | 杂质 | 0.005t/a | 0.005t/a |
| 噪声 | 加臭装置 | 噪声 | ≤65dB(A) | 昼间≤60dB(A) 夜间≤05dB(A) |
|  | 放散管 | 噪声 | 100～110dB(A) |  |
| 其他 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 施工期对生态环境的影响主要为工业场地的地基开挖过程，将造成裸露地表、翻挖土方等，如不采取必要的生态环境保护措施，将会加剧水体流失。因此，评价提出施工期生态环境保护措施如下： （1）严格控制划定的施工界限，不得随意扩大施工范围。 （2）施工场地砂子、石灰等粉状建筑材料应入料棚储存，临时堆放的土方应设置围堰。 （3）施工造成地表开挖和土壤扰动，开挖的表层土分层堆放保持，用于厂区土地整治及生态恢复使用。 （4）结合地形合理规划土方堆置场地，周围设围挡物，结合实际情况适时采取专门的排水措施。 （5）厂区工程开挖造成的取土坑和回填好的坑，须及时压实整平，厂址外的场地需恢复其原有植被，尽可能植草种树扩大绿化面积。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析 根据现场踏勘，本项目未开工建设。建设内容主要包括工艺设备区及辅助设施的建设及设备安装，本次环评主要针对项目施工过程中将产生的污染及相关措施进行评价。 7.1施工期环境空气影响分析 1、大气环境影响分析 主要为施工扬尘、运输扬尘。 （1）扬尘产生环节 施工期对环境空气的影响主要表现为施工扬尘的影响，施工期扬尘的产生环节主要为以下几个方面： A、平整场地、挖填土方使施工场地表层土壤裸露，遇风可产生扬尘； B、堆放易产尘的建筑材料，如无围档，随意堆放，会产生二次扬尘； C、建筑材料的运输，如不采取有效的遮盖措施，会产生扬尘； D、施工渣土的临时堆放及清理过程会产生扬尘； E、建筑垃圾清运，如不采取有效的遮盖措施，会产生扬尘。 （2）汽车运输扬尘环境影响分析 在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 2、大气污染防治措施 根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、晋环发[2010]136号《关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》、《晋中市大气污染防治2018年行动计划》及山西省对施工场所扬尘防治的有关要求，本报告要求建设单位采取以下防治措施： （1）施工扬尘防治措施 ①建设单位应执行排污申报登记和排污许可制度，必须与开工前15日内向当地环境保护局如实申报排放污染物的种类、数量等，并依据建设项目环境保护管理规定的要求，向社会公示项目建设期间的环境保护措施，经环保部门审查认可后，方可开工建设。 ②建筑施工工地严格按照项目环境影响评价确定的施工全过程污染防治实施方案要求组织落实各项污染治理措施，确保建筑工地扬尘污染控制达到“6个100%”，即：工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、土方开挖100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。 ③道路、场地硬化与管理 项目施工期材料运输由项目现有道路运至本项目场区，场外道路现已全部硬化。评价要求场内施工道路必须100%硬化，不得有烂泥，不得用模板，架板垫路。任何时候行车道路上不能有明显的尘土，道路清扫时都必须采取洒水措施；搅拌机、和灰机、加工区、生活区及周围必须实施硬化。 ④边界围挡 本项目施工场地应和周围居民点完全隔离，以减轻施工活动对周围居民生活影响。评价要求本项目四周应设置连续、封闭的金属板材围档，围挡高度应在2.5-3.0m之间。 ⑤物料堆放及覆盖 施工过程使用的建筑材料堆放场地的选择尽量布置在施工区的中部，根据《绿色文明工地管理标准》，施工现场集中堆放的沙石等散体物料和裸露土方需用密目网遮盖。现场的砂、石、砖、管材、架板、模板等分类码好归堆；水泥按不同种类和强度等级分别堆放整齐，每堆堆放高度应不超过15包，并且设置防潮、防雨水处理措施；所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内，防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%，小批量且在8小时之内投入使用的物料除外；每一块独立裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖措施，覆盖措施的完好率必须在90%以上，覆盖措施包括：钢板、防尘网（布）、绿化，或达到同等效率的覆盖措施。 ⑥场地清理 施工现场应设置密封式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放，及时清运出场。建筑物内施工垃圾清运，应采用相应容器或管道运输，严禁凌空抛掷。 建筑物四周（包括脚手架下面）做到每天工完场清，建筑垃圾集中堆放清运。高层或多层建筑不准从高处向下抛撒建筑垃圾。 操作面及楼层的落地灰、砖渣废料必须做到场清料净，随做随清，物尽其用，应有防止泥浆洒漏、尘土飞扬等措施。 ⑦洒水降尘措施 施工场地应设置自动喷淋装置，由专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行一次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。 场地开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施，遇到风速四级及以上天气或当地气象部门发布空气质量预警时，必须停止土方施工和其他易产生扬尘作业，并在作业处覆盖防尘网。 ⑧混凝土使用 施工单位必须对工程物料及土方运输车辆作出限制性规定，施工期间工地不能现场搅拌混凝土，必须使用商品混凝土。 ⑨运输车辆冲洗 本次评价要求在车辆出入口均设置洗车平台，分别配套建设1个废水收集池、1个循环水池。 施工工地大门出入口应当设置洗车平台和高压清洗设备。本项目运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部门进行清理和清洗以保证车辆清洁上路；洗车污水经处理后重复使用，回用率不得低于90%。施工场所车辆入口和出口30m以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料。 ⑩除以上措施外，施工期间还应加强环境管理、项目建设单位应严格按照有关规定，向当地环保主管部门提供施工扬尘污染防治方案，以减少施工期扬尘对周围环境的影响。 (2) 施工期物料及土方运输扬尘污染防治措施如下： I.施工单位或土石运输单位按照交通部门核准的运输路线运行。 II.运输车辆不超载；物料运输采用箱式运输车进行散装物料的运输；合理控制车速，并尽可能避免交通高峰期运输，避免因大风天气和路面颠簸的撒漏。 III.施工场所内车行道路必须100%硬化；施工道路应及时清扫，任何时候车行道路上都不能有明显的尘土；道路清扫时都必须采取洒水措施、避免扬尘产生。 IV.对于运输过程产生的撒漏，本项目建设单位、运输单位均有责任对其进行清理，建设单位也可委托环卫部门，对运输整个线路分段并派专人负责，保证撒漏得到及时有效的清理。 除以上措施外，施工期间还应加强环境管理、项目建设单位应严格按照有关规定，向当地环保主管部门提供施工扬尘污染防治方案，以减少施工期扬尘对周围环境的影响。 (3) 施工车辆汽车尾气 运输车辆、挖掘机等设备产生的尾气特点是排放量小，属间断性排放，加之施工场地开阔，扩散条件良好，对环境空气质量影响小。评价要求加强施工设备维护、保养，各类施工设备要保持良好的运行状态。 项目冬季不施工。 总之，本工程施工期应严格按照相关规定的措施执行。只要合理规划、科学管理，施工活动不会对场地周围小区产生显著的影响，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 7.2施工期水环境影响分析 施工过程中产生的废水主要有生活废水以及施工现场的清洗废水等。生活废水主要由工地施工人员产生。生活废水一般不含有毒物质，但含有大量的有机物，废水中主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH4-N，产生量较少。施工中的废水主要为清洗路面、车辆产生，含有少量泥沙，不含其它杂质。环评要求设置临时污水沉淀池，经沉淀后的废水用于洒水降尘。 项目施工期产生废水随着施工期的结束而消失，施工期废水采取相应的治理措施后，不会形成规模排放，对地表水环境影响在可接受范围内。 7.3施工期声环境影响分析 施工期的噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。根据类比，机械噪声在70—100dB（A）之间，运输车辆噪声一般在90dB（A）左右。施工噪声较大，最近的村庄距本项目约420米左右，故其产生的施工噪声对周围环境影响较小。但仍需采取必要的措施，如下： （1）降低施工设备噪声，要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；对动力机械、设备，加强定期检修、养护； （2）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，将施工阶段的噪声减至最小； （3）运输车辆经过沿途居民区附近时限速，减少或杜绝鸣笛； （4）在施工工作面铺设草袋等，以减少车辆与路面摩擦产生的噪声。 在严格采取以上噪声防治措施后，可有效降低施工噪声对周围环境的影响。 按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第二十九条的规定，施工单位必须在工程开工15日以前向当地人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施。 7.4施工期固体废物影响分析 施工期产生的固体废物主要包括建筑垃圾以及生活垃圾。施工中的建筑垃圾主要是碎砖块、灰浆、废料等。对于建筑垃圾应由各施工队妥善处理，及时清运；生活垃圾可用垃圾桶收集后送到指定垃圾场处理。 本项目生活垃圾产生量为0.5kg/人·天，按施工人员10人计算，施工现场每天生活垃圾产生量0.005t/d。施工区设置生活垃圾收集桶，将生活垃圾集中收集后，在环卫部门指定地点倾倒，由环卫部门统一处理。 此外，建设单位应加强施工场地的废渣清理，及时洒水抑尘。本项目施工过程中产生的各类污染都是暂时的，随着施工过程的结束会消失。 综上所述，按照上述环保措施，产生的固体废物能够得到妥善处置，对周围环境的影响在可接受范围。 7.5施工期生态影响评价 7.5.1生态环境影响分析 施工期间土方的开挖、填方、平整、机械碾压、建筑材料临时堆放等施工活动会破坏地表，遇降雨易造成水土流失。 7.5.2生态环境影响防治措施 针对本项目施工期可能造成的生态环境影响，要求采取以下水土流失防治措施： (1) 土方利用及覆盖 在施工过程中尽量避免大风、降雨天气施工，有效的控制水土流失，雨天应对土方、建筑材料等用苫布等加盖，而且及时对弃土、建筑垃圾进行清运，有效控制施工过程中水土流失情况。 (2) 弃土 本项目产生的弃土、建筑垃圾等及时送至环卫部门指定地点。 在施工过程中施工单位应对施工场地进行良好的规划和管理，不随意堆放施工场地内建筑材料，将垃圾收集到指定的地点，本项目的开发建设不存在对原有生态系统产生破坏和影响的问题。施工期只会对城市景观产生一定的影响，随着施工的结束也会随之消失。 7.6施工期环境管理与监理 7.6.1 施工期环境管理 评价要求建设单位采取以下环境管理措施： （1）建设期应高度重视对生态环境影响，项目建设施工用地严格限定在规划临时用地范围内，严禁超范围用地。 （2）项目建设执行水土保持与环境保护工程招投标制度。主体工程发包标书中应有环境工程与水土保持工程的施工要求，并列入招标合同中，合同中明确施工单位施工过程中水土保持与环境保护责任。施工单位必须具备相应资质，承包商具有保护环境、防治水土流失的责任，对施工中造成的环境污染、新增水土流失，负责临时防护及治理。 （3）建设期应对建筑施工场地外围管理、建筑施工场地内部管理、建筑施工场地安全管理等管理要求绿色施工。 （4）项目建设必须严格执行“三同时”制度与竣工验收制度。 （5）资金来源及管理 本项目环境保护工程与水土保持工程投资将全部纳入主体工程建设概算，并按照基本建设程序和资金需求安排，进行统一管理和使用，保证“三同时”要求的实现。 环境管理应贯穿于建设项目从开始施工到运行的整个过程，并对建设项目的不同阶段制定相应的环保条例。环境管理工作见表16。 表16 项目施工期环境管理表 阶段 环境管理工作主要内容 环境管理机构的职能 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成环保主管部门对项目提出的环境要求，对项目区内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 项目建设前期 1、积极配合环评工作所需进行现场调研； 2、针对项目的具体情况，补充完善环境管理与监测制度； 3、与设计单位联系，确定对工程尤其是环保设施实施的具体计划。 施 工 期 1、严格执行“三同时”制度，委托进行施工期环境监理工作； 2、按照环评报告中提出的要求，制定出施工期间各项污染的防治计划，列出污染治理措施实施计划表； 3、切实保证环保治理设施与主体工程同步进行，建立环保设施施工进度档案，确保环保工程的正常投产运行； 4、根据监测计划，施工过程中应注意为污染源监测留出采样孔； 5、会同施工单位做好工程设施的施工建设、施工档案文件的整理归档等工作，并将环保工程的施工进度情况上报环保部门； 6、建设项目竣工后，应督促施工单位及时修整和恢复建设过程中受到破坏的环境。 7.6.2 施工期环境监理 项目施工期环境监理内容见表17。 表17 项目施工期环境监理内容一览表 防治对象 防治措施 环境管理 环境监督 施工扬尘 工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。 施工单位环保措施上墙，落实到人，做好施工场地环境管理和保洁工作。 当地环境管理部门进行定期检查，如违反大气污染防治条例应进行处罚并及时整改。 任何时候行车道路上不能有明显的尘土，道路清扫时都必须采取洒水措施；搅拌机、和灰机、加工区、生活区及周围必须实施硬化。 砂、石、砖、管材、架板、模板等分类码好归堆；水泥按不同种类和强度等级分别堆放整齐，每堆堆放高度应不超过15包；所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内，防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%；每一块独立裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖措施，覆盖措施的完好率必须在90%以上。 施工现场应设置密封式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放，及时清运出场；建筑物内施工垃圾清运，应采用相应容器或管道运输，严禁凌空抛掷； 建筑物四周（包括脚手架下面）做到每天工完场清，建筑垃圾集中堆放清运；操作面及楼层的落地灰、 砖渣废料必须做到场清料净，随做随清。 施工场地应设置喷淋装置，由专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行一次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘；场地开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施，遇到风速四级及以上天气或当地气象部门发布空气质量预警时，必须停止土方施工和其他易产生扬尘作业，并在作业处覆盖防尘网。 场地四周设置连续、封闭的钢板围挡，围挡高度应在2.5-3.0m之间 施工期应在车辆出入口设置洗车平台，运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部门进行清理和清洗以保证车辆清洁上路。 施工噪声 将投标方的低噪声施工设备和技术作为中标内容 业主应与施工方签订环境管理责任书，具体落实方法措施。 环保监察部门对夜间施工噪声进行监督检查，违反环境噪声污染防治条例的应进行处罚并要求整改 合理安排施工时间，高噪声设备远离敏感点 使用商品混凝土 在项目地块设置的围挡高度应在2.5-3.0m之间 施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣 施工废水 泥浆废水、设备与车辆冲洗水等设沉淀池收集后，回用于洒水抑尘等 业主应与施工方签订环境管理责任书，具体落实方法措施。 环保监察部门进行监督检查，违反相关规定的应进行处罚并要求整改 避免雨季进行基础开挖施工 建筑及生活垃圾 建筑垃圾应随时外运，运至建筑垃圾填埋场统一处理；弃土交由环卫部门统一进行处理 业主应与施工方签订环境管理责任书，具体落实方法措施。 生活垃圾定点堆放，即产即清外运至环卫部门指定地点消纳

营运期环境影响分析： 8.1大气环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目输配过程为密闭过程，在正常情况下，无天然气排放，只有检修及压力超高时因保护设备的需要，才有少量的天然气通过放散管排放。根据工艺要求，每年检修1次，每次天然气放散量在15-25Nm3（本次按25Nm3计），每次2min左右，天然气密度约为0.774kg/Nm3，则天然气最大排放量为19.35kg/次（19.35kg/a），其中非甲烷总烃占天然气体积的2.07%，约0.387kg/a。项目天然气通过12m高放散管直接排放，放散管高度满足《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）要求（放散管管口高度应高出距其25m内的建构筑物2m以上，且不得小于10m）。 本环评采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式预测污染物非甲烷总烃的排放，非甲烷总烃下风向最大落地浓度计算参数及计算结果见表18。 表18 估算模式计算参数及计算结果 源的类型 点源参数 污染物排放率(g/s) 3.225 排气筒高度（m） 12 排气筒内径（m） 0.15 烟气排放速率（m3/s） 0.208 烟气温度（K） 281 环境温度（K） 276.8 最大落地浓度（mg/m3） 1.933 最大落地浓度与源的距离（m） 148 经预测，本项目天然气放散过程中非甲烷总烃最大落地浓度出现在下风向148m处，最大落地浓度为1.933mg/m3，污染因子周界外最高点浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，且本项目放散时间短，不对对周围环境空气造成大的影响。 （2）燃气壁挂炉产生的废气G2 本项目冬季采暖面积180m2，采暖负荷15kw，建设单位拟建一台30kw燃气壁挂炉进行冬季取暖，燃用天然气，运行中会产生烟尘和NOX，产生的废气经排气筒排放。 燃气壁挂炉是一种以燃气为主要能源，提供温暖舒适的供暖设备，可以接散热片、地暖和风机盘管等多种散热系统，具有防冻保护、防干烧保护、意外熄火保护、温度过高保护、水泵防抱死保护等多种安全保护措施。同时可以外接室内温度控制器，以实现个性化温度调节和达到节能的目的，据统计，使用室内温度控制器可以节能20～28%的燃气费用。 本项目冬季采暖150天，每天运行24小时，耗气量为4.1m3/h，则年总耗气量为14760m3/a。 根据中国环境科学出版社出版的环境影响评价工程师职业资格登记培训教材《社会区域类环境影响评价》，确定天然气的污染物的排放系数，烟尘为0.14kg/km3、NOX为1.76kg/km3。天然气燃烧时产生的废气量为耗气量的14倍，该燃气壁挂炉在运营后各污染物的排放量及排放浓度见表19。 表19 燃气壁挂炉污染物排放量及排放浓度 污染物 年耗气量m3/a 废气产生量km3/a 烟尘 NOX 排放量 14760（采暖4.1m3/h） 20.66 0.003t/a 0.036t/a 排放速率 0.002kg/h 0.018kg/h 排放浓度 11.1mg/m3 126mg/m3 8.2水环境影响分析 本项目额定工作人员为10人，生活污水主要污染物为总悬浮颗粒物SS、CODcr和BOD5、氨氮等，浓度为SS：150mg/L；CODcr：130mg/L；BOD5：80 mg/L；氨氮30mg/L左右。本项目总用水量为2.72m3/d，954.72t/a。污水产生量87.6t/a，生活废水主要包括厕所粪便污水及其他生活污水，厕所粪便污水经化粪池处理后，由附近村民定期抽运，用于农田施肥。其他生活污水用于道路泼洒抑尘。 8.3声环境影响分析 在正常生产情况下，门站工艺设备噪声较低，均低于65dB（A）；放散过程中，放散管气流噪声可达100～110dB（A），放空时间约2min。 （1）正常工况下噪声影响分析 本项目正常工况下，噪声源强按65dB（A），设备位于设备区内，经过基础减振、隔声后，可降噪25dB（A）。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的预测方法进行预测，预测加气门站的厂界噪声值，预测结果见表20。 表20 厂界设备噪声预测结果统计表 预测点 声源与厂界距离m 贡献值dB（A） 昼间 夜间 东侧厂界外1m 10 17.9 17.9 南侧厂界外1m 33 7.9 7.9 西侧厂界外1m 23.9 12.5 12.5 北侧厂界外1m 17 15.9 15.9 由预测结果可知，在正常工况下，本项目厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准要求，对周围声环境影响较小。 （2）非正常工况噪声影响分析 本项目非正常工况主要为放散过程，放散管气流噪声可达100～110dB（A），放散时间约2min，在昼间进行，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的预测方法进行预测，预测加气门站的厂界噪声值，预测结果见表21。 表21 厂界设备噪声预测结果统计表 预测点 声源与预测点距离m 贡献值dB（A） 昼间 东侧厂界外1m 11 82.9 南侧厂界外1m 34 70.9 西侧厂界外1m 24.9 76.5 北侧厂界外1m 18 79.1 苏家庄村 420 53.0 由预测结果可知，非正常工况下，加气门站厂界噪声预测值均不满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准要求，最近敏感点苏家庄村能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 由于项目放散时间很短，放散频率一般为每年1次，属于瞬时噪声，影响时间较短，且项目距离最近敏感点较远，放空期间对其影响较小。 8.4固体废物环境影响分析 （1）生活垃圾 本项目工作人员10人，垃圾产生量按0.5kg/人·天计，则生活垃圾产生量为5kg/d（1.825t/a）。生活垃圾集中收集后，交环卫部门统一处置。 （2）杂质 在输气管线的长期运行过程中，可能存在不可预测因素，为保证输气质量，在计量装置前设置了过滤分离器，依靠过滤元件的过滤作用将管道中的固体分离出来，将清理出来的少量泥沙、铁屑等，预计产生量约为0.005t/a。产生的杂质集中收集，废渣暂存于排污池中，待达到一定量后集中运往工业固废填埋场处置。 采取以上措施后，本项目产生的固体废物不会对周围环境产生影响。 8.5环境风险分析 项目存在的主要危险危害因素有：火灾、爆炸、意外伤害等。其中爆炸的危害性最大，且是主要危害，造成的损失也最大。本次评价的风险评价主要针对的是火灾、爆炸危险。事故的成因是多方面的，其主要原因分为人为、设备、原料、环境和管理以及运输等几方面原因。天然气输送管道，控制阀门、法兰或类似附件乃储运中均存在发生事故的可能性。 8.5.1风险识别 8.5.1.1物质的风险性分析 （1）天然气理化性质 外观与性状：无色无臭气体； 熔点(℃)：-182.5； 沸点(℃)：-161.5； 闪点(℃)：-188； 高热值：38.47MJ/Nm3（9188.5kcal/Nm3）； 低热值：34.787MJ/Nm3（8307.06 kcal/Nm3）； 密度：0.774kg/Nm3； 硫化氢含量：≤20.00mg/Nm3； 爆炸极限：5.0%～15.1%； 溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚； 主要用途：用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。 （2）天然气危险性 ①易燃易爆性 天然气爆炸范围较宽，爆炸下限浓度值较低，泄漏和挥发后很容易达到爆炸下限的浓度值。 ②易扩散性 天然气泄漏后，一部分轻组分（主要是甲烷）扩散到空气中与空气混合，形成气团，当气团浓度达到爆炸极限时，遇到明火将发生蒸汽云爆炸；另一部分比空气重的气体容易滞留在地表、水沟、下水道等低洼处，往往在预想不到的地方遇明火而引起火灾或爆炸。 ③健康危害 侵入途径：吸入；健康危害：本品对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达到25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、供给失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触本品，可致冻伤。 8.5.1.2工艺过程危险性分析 本项目物料天然气属甲类火灾危险类别，故火灾、爆炸是本工程最重要的风险。本工程在生产运行过程中由于输送天然气的管道、设备破损、腐蚀穿孔、接头密闭不严或人为破坏、操作失误，发生天然气泄漏，一旦遇到明火、高温、雷电和静电放电等点火源，极易引发火灾和爆炸。 8.5.1.3风险类型识别 在本项目的风险识别中，对天然气门站的建设运营所涉及的风险类型进行了分析，从分析结果可以看出，天然气的输送，主要风险为火灾、爆炸。 8.5.2环境风险评价等级及评价范围 8.5.2.1环境风险评价等级 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）评价工作等级划分见表22。 表22 评价工作级别 剧毒危险性物质 一般毒性危险物质 可燃、易燃危险性物质 爆炸危险性物质 重大危险源 一 二 一 一 非重大危险源 二 二 二 二 环境敏感地区 一 一 一 一 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的规定，天然气临界值为50吨，项目站区内无天然气存储，故本项目不存在重大危险源，且项目所在地区不属于环境敏感地区，因此确定评价等级为二级。 8.5.2.2评价范围 风险评价范围为距调压区不小于3公里的圆形区域内。 8.5.3风险预测 本工程的环境风险因素构成主要有以下几个方面：一是可能发生使危险物质 泄漏或释放的危险事故；二是危险物质的泄漏或释放可能导致的燃烧、爆炸、窒 息等，对人员、财产以及周边环境造成损害。 （1）工程危害事故 （2） 最大可信事故及发生概率 根据统计资料可知，本工程最大可信事故为天然气泄漏发生火灾爆炸事故，概率为2.5×10-4，据全国化工行业统计，可接受的事故风险率为 4.0×10-4。可见，本项目火灾爆炸事故发生概率处于可接受概率范围之内。 （3）健康危害 天然气对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。 8.5.4 事故后主要环境影响 8.5.4.1事故后对大气环境的影响 （1）泄漏情况分析：天然气泄漏时主要成分为，甲烷(CH4)，密度较小，极易扩散，只会对近距离的大气环境造成短时间的影响。 （2）燃烧情况分析：天然气泄漏时若遇到明火，引发的火灾事故可在短时间 内产生大量的烟气。由于主要成分是甲烷，燃烧反应生成物主要为水和 CO2，对大气环境影响较小。 （3）爆炸情况分析：由于安全措施的设置，爆炸的几率很小，爆炸的瞬间，由于冲击波的冲击，土层被掀起，产生一定量的粉尘，对近距离的大气环境造成短时间的影响。 8.5.4.2事故后对水环境的影响 因工程处理的物料为天然气，其泄漏不会影响周围的水体。但是一旦发生火灾爆炸，会产生大量消防废水，同时会产生大量燃烧废物，若不及时清理，有毒有害物质易随雨水进入河道，对地表水体造成污染。 8.5.4.3事故后对声环境的影响 发生泄漏、火灾爆炸后，消防车辆会产生交通噪声，现场指挥、对周围村庄预警等会产生社会噪声。 8.5.4.4事故后产生的固废影响 发生火灾爆炸后，会有生产设备、房屋的破坏等，产生一定量的建筑垃圾和废弃设备，对环境造成一定的影响。 8.5.4.5事故后对生态环境的影响 发生火灾爆炸后，站场内部及周边地表植被遭到烧毁或踩踏，会对生态环境产生的一定影响。 8.5.4.6事故对其他环境的影响 在天然气泄露量较少，由于天然气比重比空气小，所以一旦泄露，会很快散发，只会对附近的大气产生短时间的影响，其燃烧的热辐射范围有限，对泄漏口周围人群和动植物影响不大；但在泄漏量较大，燃烧产生的热辐射影响范围较大，并有可能导致站区附近来不及撤离的人员发生伤亡事故，造成动植物的死亡。因此，建设单位在设计中，站址远离人群密集区域，并建立相应的应急措施。一旦发生天然气泄漏能及时得到控制，将危害损失降到最小。 本项目在事故后产生的主要环境影响如下图： 8.5.4.7事故后环境风险应急措施 （1）液态天然气 为避免液态天然气大量泄漏，建设单位在储罐区四周建设了防护堤，由于液态天然气极易挥发，因此，当液态天然气完全挥发后，泄露的液态天然气对周围环境的影响随之消失。 （2）气态天然气 ①发生泄漏时，会在近距离内产生大量的天然气，天然气其成份主要是甲烷 (CH4)，密度较小，极易扩散，随着阀门的关闭，泄露的天然气对周围环境的影响随之消失； ②发生泄漏时，严禁明火，以免发生爆炸，产生更多的废气； ③发生火灾爆炸后，会产生大量的燃烧废气，其主要成份为 CO2 和水，对周围环境产生的影响较小； ④发生火灾爆炸后，产生大量消防废水，主要为清净下水，可外排或作为绿 化用水； ⑤发生事故后，消防车辆、指挥等产生的噪声，短时间内会对附近村民产生 一定的影响，随着事故的解决，影响也随之消失； ⑥发生火灾爆炸后，烧毁的地表植被，应及时进行生态恢复；烧毁的农作物 进行青苗补偿，烧毁的灌木进行灌木补偿。 8.5.5环境风险防范措施 本项目环境风险主要由于安全事故引起，因此，只要建设单位严格按国家有 关消防规定和技术规范进行选址、设计和施工，并严格依据安全评价报告进行相 应的防范措施，环境风险是可以防范的。 8.6环境管理要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》排污单位在生产运营阶段对其排放的水、气污染物，噪声以及对其周边环境的影响开展监测。 目前企业尚未建设完善的环境管理体系，所有环境管理由总经理口头执行。本项目应该建立总经理负责，环保副经理主管环境保护工作，并建立环境管理科室，专人负责大气、水、噪声、固体废物处理处置方面的工作。建立或者委托外部机构负责环境监测。 1、企业环境管理的主要内容 ①根据区域环境容量和环境目标，结合企业的生产发展，编制企业环境保护规划和计划。 ②根据本企业主要污染物控制指标和排放总量，制定企业环境保护考核指标与防治措施，对污染源进行监督与管理，并建立污染源档案。 ③按照环境保护统计年报制度、排污申报登记制度做好环境统计的基础工作和排污申报登记工作。 ④加强项目的管理、监督，正确选择防治污染的设备，积极试验和应用防治污染的新工艺、新技术，实行“清洁生产”、资源综合利用和生产全过程污染控制。执行环境影响评价制度和“三同时” 制度，严格控制新污染。 ⑤开展环境保护的宣传教育与“清洁生产”教育，提高企业各级管理干部和广大职工的环保知识水平，增强环境意识，调动广大职工保护环境的积极性。 2、环境管理计划与管理方案 （1）环境管理计划 在充分了解本建设项目生产、排污和管理特性的基础上，制定合理、具有可操作性的环境管理计划，使其与生产管理融为一体，贯穿于生产全过程。 （2）环境管理方案 根据以上环境管理计划，制定出本企业具体的环境管理方案： 表23环境管理计划表 阶段 环境管理主要内容 环境管理机构的职能 认真落实各项环保手续，完成各级环保主管部门对该公司提出的环境保护要求。对各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 运行期 1.严格执行各项环境管理制度，保证环境管理工作的正常运行。 2.根据环境监测计划，定期对污染源和环境状况监测，发现问题及时解决。 3.设立环保设施档案卡，对环保设施定期检查和维护，保证环保设备能正常运行。 4.收集有关的产业和环保政策，及时对有关人员进行培训和教育，保证企业能适应新的形势和新的要求。 8.7运营期环境监测计划 建设项目运营期环境监控主要目的是为了项目建成后的环境监测，防止污染事故发生，为环境管理提供依据，主要包括废气、噪声、固废监测。根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)确定本项目环境监测计划。根据企业情况，委有资质的监测单位定期监测。本项目建成后环境监测计划见表24。 表24 环境监测计划 序号 环境要素 监测项目 监测点 监测分析方法 监测频次 1 废气 非甲烷总烃 站区上下风向 气相色谱法 每年一次 2 声环境 厂界噪声 厂界外1m 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 每年一次 8.7环保投资概况 本项目总投资1300万元，其中环保投资16.2万元，占总投资的1.25%，本项目环保投资一览表见表25。 表25 环保投资一览表（单位：万元） 治理项目 治理措施 环保投资（万元） 废气治理措施 12m放散管 2 噪声治理措施 隔声、减振 2 固体废物治理措施 收集装置 0.2 废水治理设施 化粪池 2 厂区绿化 绿化面积1211m2 10 环保投资合计 16.2 8.8污染源排放清单 本工程污染物排放清单见表26。 表26 污染物排放清单 种类 污染源 污染物 环境保护措施及主要运行参数 排污口信息 排放浓度或量 执行的环境标准 废气 放散管 非甲烷总烃 12m高放散管 厂界上下风向 ＜4.0mg/m3，0.387kg/a 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 燃气壁挂炉 烟尘 使用天然气 11.1mg/m3 0.003t/a 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的标准 NOX 126mg/m3 0.036t/a 废水 生活污水 废水 87.6t/a 不外排 废水经化粪池处理后，由附近村民定期抽运，用于农田施肥 / COD 少量 氨氮 BOD5 噪声 工艺装置区 噪声 减振 隔声 厂界外1m 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准 固体废物 职工 生活垃圾 市政环卫部门统一处置 - 1.825t/a 处置率100% 过滤分离器 沙土、铁削 排污池暂存，工业固废填埋场处置 - 0.005t/a 8.9建设项目环保措施一览表 表27 环境保护设施一览表 类别 污染源 项目 治理措施 要求 废水 职工 生活污水 化粪池 定期清掏，外运堆肥，不外排 噪声 调压计量设备 噪声 低噪设备、减振、隔声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准的要求 废气 工艺设备区 非甲烷总烃 12m高放散管 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求 燃气壁挂炉 烟尘、NOX 燃用天然气 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的标准 固废 职工 生活垃圾 集中收集，市政处理 处置率100% 过滤 杂质 排污池暂存，工业固废填埋场处置 环境风险防范 非燃烧实体围墙、放散管、紧急切断系统、可燃气体检测报警系统、防雷、防静电接地等并配备相应急设施和物质

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 放散管 | 非甲烷总烃 | 密闭输送、12m高放散管 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放周界外浓度限值 |
|  | 燃气壁挂炉 | 烟尘、NOX | 燃用天然气 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的标准 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD 氨氮 BOD5 | 生活污水排入化粪池，定期清掏外运用作农肥，不外排 | 不外排 |
| 固体废物 | 生活区 | 生活垃圾 | 集中收集后，交环卫部门统一处置 | 处置率100% |
|  | 过滤分离器 | 杂质 |  |  |
| 噪声 | 加臭装置 | 噪声 | 低噪声设备、减振、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 |
|  | 放散管 |  | 控制放散时间 |  |
| 其他 |  |
| 生态保护措施及预期效果 对建筑材料设专门的堆棚或设置围档，尽量避开雨天，并及时夯实地面，减少水土流失，施工结束后对施工场地及时平整，及时按设计要求采用水泥硬化路面，不得使用沥青，站内按设计要求种植草坪等进行绿化，但不得种植油性植物。 |

结论与建议

结论 9.1项目概况 晋中市中心城区洁源天然气有限公司拟建设苏家庄门站工程项目，项目位于山西省晋中市榆次区东赵乡苏家庄村。地理坐标为东经112.816127，北纬37.7134222。项目总投资1300万元，占地面积4312m2，设苏家庄门站1座，主要包括辅助用房、工艺装置区等，仅进行调压、加臭等，不设置储气设施。项目设计输气规模为120×104Nm3/d。 9.2产业政策 根据中华人民共和国国家和发展改革委员会9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2016修正）》中的相关规定，本项目属于鼓励类，项目所用设备均为目前国内同行业先进设备。因此，本项目符合国家和地方的产业政策。 9.3环境质量现状 （1）空气环境质量现状 根据2018年5月晋中市环境空气质量状况通报，榆次区2018年1-5月SO2平均浓度为54µg /Nm3，NO2平均浓度为45µg /Nm3，PM10平均浓度为137µg /Nm3，PM2.5平均浓度为62µg /Nm3，NO2、PM10、PM2.5平均浓度均超过《环境空气质量标准》中的二级标准，因此，所在地环境空气质量一般。 （2）地表水环境质量现状 本项目位于晋中市榆次区东赵乡苏家庄村，距离最近的地表水体为潇河，位于项目南侧2.8km，项目无生产废水产生，且生活废水不外排，因此未对地表水进行监测。本评价现状监测资料引用潇河郝村断面的2017年12月晋中市地表水环境质量月报，从结果可知，潇河郝村断面为Ⅲ类水质，水质状况为良好。 （3）声环境质量现状 本项目所在区域按《声环境质量标准》中2类区标准执行，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 山西中瑞恒盛环保科技有限公司于2018年9月2日对本项目地块四周进行了噪声现场监测。 监测结果可以看出，项目所在地声环境质量良好。各监测点昼、夜噪声值均达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准。 9.4污染物排放情况 9.4.1大气污染物 本项目天然气通过12m高放散管直接排放，放散管高度满足《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）要求（放散管管口高度应高出距其25m内的建构筑物2m以上，且不得小于10m）。经预测，本项目天然气放散过程中非甲烷总烃最大落地浓度出现在下风向148m处，最大落地浓度为1.933mg/m3，污染因子周界外最高点浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，且本项目放散时间短，不对周围环境空气造成大的影响。 项目建一台30kw燃气壁挂炉进行冬季取暖，燃用天然气，运行中会产生烟尘和NOX，产生的废气经排气筒排放，天然气属清洁能源，且项目用量较小，不对周围环境空气造成大的影响。 9.4.2水污染物 本项目营运期后产生的废水主要为生活污水，生活污水排入化粪池，定期清掏外运用作农肥，不外排。对地表水环境影响较小。 9.4.3固体废物 本项目固体废物主要为职工生活垃圾集中收集后，交环卫部门统一处置。过滤分离器产生的杂质、废渣暂存于排污池中，待达到一定量后集中运往工业固废填埋场处置。采取上述措施后，本项目固体废物对环境的影响较小。 9.4.4噪声 正常工况下，设备位于调压计量区内，经过基础减振、隔声后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准要求。 非正常工况下，加气门站厂界噪声预测值均不满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的2类标准要求，最近敏感点苏家庄村能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。由于项目放散时间很短，放散频率一般为每年1次，属于瞬时噪声，影响时间较短，且项目距离最近敏感点较远，放空期间对其影响较小。 9.5对区域环境影响 本项目按照环评中规定的污染治理措施实施后，对周围环境的影响较小，不会对当地的环境质量产生明显影响。因此，通过本项目工程分析以及环境影响分析后认为，本项目各种污染物采取各项治理措施后对周围环境影响是可以接受的。 9.6环境保护管理与监测计划 本项目施工期和营运期环境保护管理工作由榆次区环境保护局、建设单位等单位执行。 本工程在严格实施环评提出的环保措施后，所有污染物排放均达到相关标准的要求，能够维持区域环境质量现状。 综上所述，晋中市中心城区洁源天然气有限公司苏家庄门站工程项目符合国家产业政策，选址符合城市总体规划，遵循了节地、节能、节约资源的原则；项目在施工过程中实行严格的质量控制；各污染物可做到达标排放，对周围环境的影响较小。从环境保护角度出发，本项目建设可行。

建议 1、该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。 2、由于天然气属易燃物质，因此必须严格加强管理，杜绝储管线、阀门等的跑、冒、漏现象发生。 3、加强企业的安全管理，提高环境保护意识；建立健全职工的安全教育，增强职工的安全生产和防范风险的意识。 4、保证绿化面积。设置专人负责厂区绿化管理工作。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1、委托书 附件2、备案文件 附件3、监测报告 附件4、专家意见 附图1、项目地理位置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

附件：

# Text boxes

0.58

化粪池

0.58

0.24

0.34

0.43

未预见用水

0.09

2.42

绿化浇洒用水

2.42

员工用水

0.3

新水4.68

0.06

定期清掏，外运

11.53

1.53

图1 （1）    项目非采暖期水平衡图

道路硬化用水

0.24

0.02

0.03

未预见用水

0.01

员工用水

0.3

0.06

化粪池

0.26

新水0.33

0.26

定期清掏，外运

图1 （2）    项目采暖期水平衡图

图5-1  项目施工期工艺流程及产污环节图

附图1    项目地理位置图

本项目位置

附图2  地表水系图

本项目位置

附图2  地表水系图

项目位置

城区西窑水源地开采第四系孔隙水及三叠系裂隙水，目前共有供水井16眼，日供水量16400m3/d。其中孔隙水开采井8眼，开采深度32.6～51.44m；裂隙水开采井6眼，开采深度开采深度359.01～500.07m。

城区源涡水源地开采第四系松散岩类孔隙水，目前共有开采井2眼，两孔间距940m，年供水量为367万m3，属于中小型水源地，地下水类型为孔隙承压水。

黑

河

涧

河

潇

河

涂

河

城区北山水源地开采奥陶系碳酸盐岩岩溶承压水，目前共有供水井9眼，井深624.78～750.50m，日供水量10945m3/d，属于中小型水源地，地下水类型为岩溶裂隙网络型岩溶水。

附图1  项目地理位置图

附图3    晋中市水源地图

本项目位置

附图4    项目四邻关系图

本项目位置

附图5    榆次区生态功能区划图

附图6    榆次区生态经济区划图

本项目位置

附图7   项目平面布置图